LC-CS6B型高速碳硫分析仪（一体化全自动高速碳硫分析仪）

一、应用领域

适用于钢铁、冶金、铸造、机械、化工、矿业、建筑、环保等行业和高等院校、科研院所及质量监督部门对钢铁及其合金等材料中的碳硫两种元素进行定量分析测定

二、主要功能特点

1、一体化结构设计，减少管道和电缆的传输，测试结果稳定，故障率低

2、气体容量法液体吸收全自动定碳、碘量法全自动定硫

3、新型抗干扰单片机控制电路，彻底消除引弧干扰，性能稳定可靠，操作简单方便

4、按键设定钢、铁高低碳多种方式，自动保存，避免开关切换造成的接触不良现象

5、测碳采用本公司独创的自动零位识别技术，测碳灵敏度和精度大大提高

6、测硫采用本公司独创的脉冲式微滴定技术，测试分辨率高，结果精密准确

7、进口精密传感器检测数据，测量结果数显直读

三、主要技术参数

1、测量范围：碳：0.010%～6.000%  硫：0.003%～2.000%

（改变测试条件，测量范围可相应扩大）

2、测量时间：约45秒（不含取样、称样时间）

3、测量精度：符合GB/T223.69-97、GB/T223.68-97国家标准

4、电源电压：220V±10%  50Hz

5、动力气体：氧气，压力0.02-0.04MPa

四、仪器的组成

1、LC-DL1型电弧燃烧炉1台

2、LC-CS6B型高速碳硫分析仪1台

3、YQY-6氧气减压器，硅钼粉，锡粒等仪器配件1套

该仪器为一体化结构设计，全自动操作，微机处理数据，精度高。适合各类钢铁，铸造等企业的炉前分析，成品检测，质量控制等部门。我公司负责现场免费安装调试仪器，培训仪器操作人员，协助筹建化验室，提供全面的技术支持，仪器保修一年，终身维修服务，欢迎来电咨询。