气压 真空手泵 PG10

型 号：PG10 压力范围：-95 kPa ～ 2.5MPa 技术参数： 压力输出：0 ～ 4.0Mpa（可调节） 真空输出：0 ～ -95kpa （可调节） 压力接口：3/8"、1/8" BSP 内螺纹接口 仪器材质：镀镍黄铜，阳极化处理的铝合金 压力调节：精确的容量调节式压力/真空微调装置 仪器尺寸：220mm（L）×105mm（W）×63mm（D） 仪器重量：650g 仪器简介： PG10是一种精密的压力发生装置，具有产生气体压力和真空双重功能。 可调节手柄增压行程，实现过压保护。 由PG10和压力校准器组成的气体压力测试系统用于压力变送器、压力开关、压力指示器、压力记录仪和压力控制器的校验。 带有多种规格的适配接头，可以连接各种待测量具。 可用做手持式的压力比较器，连接各种压力指示器件。 带有可调节范围的过压保护系统。