低压吸引器/新生儿电动吸引器

.货号： wi50232

产品简介： 低负压电磁泵，关机后无反馈； 配有储液瓶； 装有液满报警传感器，当液体超出储液瓶3/4容量时发出声光报警提示。

基本配置：主机（含电磁泵，真空表，过滤器，调压阀），引流管，储液瓶。   主要技术参数： 工作电源：AC220V/ 50HZ 输入功率：≤15VA 负压调节范围：0~22kpa 负压22 kpa时，吸引流速：≥700ml/min 工作噪声：≤55dB（A） 吸引瓶容量：1000ml

包装方式：整体包装 尺寸：385 mm×225 mm×280 mm 毛重：4 Kg

注：图片及文字介绍仅供参考，请以实物为准