粉体振实密度仪 货号： wi10057

产品简介：

技术原理：参照国家 GB5162，ISO787/11标准，按照美国药典、欧洲药典标准原理。适用于工农业生产、科研及粉体相关的行业中，例如医药、电池等行业，密度是粉体质量其中一个重要指标。测试方式是将粉体装入样品筒，在原始形貌尽量不被破坏的情况下，使粉体颗粒之间的间隙处于最小，各个颗粒处于最稳定；颗粒势能最低的状态下所具有的密度。仪器由调速电动机、不锈钢导向杆等组成，结构合理全自动操作工作，测试数据由电脑管理。 仪器外型：长450mm 宽280mm 高230mm 下落高度：3mm±0.2 mm

样 品 筒：配置3种玻璃量筒，容积分别为25mL 50mL 100mL 工作电源：AC220V ±10％ 50HZ 50W 测试时间：300次/分，振实时间的长短可按需求，由微电脑计数器设置。

测量误差：粉体在振动过程中保证粉面呈水平状态，测试精度误差＜±1.5％ 操作方法：将粉体装入样品筒，打开仪器总电源，仪器有规律的上下振动，在不损坏颗粒原始形态下，经反复上下惯性运动，颗粒之间的间隙趋于极限，将振动后粉体高度数据、粉体重量输入到电脑，计算出粉体的振实密度及松装密度结果。

注：图片及文字介绍仅供参考，请以实物为准