放射性检测仪/X-γ辐射个人剂量当量(率)报警仪货号： wi3573

X-γ辐射个人剂量当量(率) 监测仪  为一款人性化设计、增强型个人剂量监测仪主要用于X、γ射线和硬β射线的辐射防护监测，适用于核电站、加速器、同位素应用、工业X、γ无损探伤、放射医疗、钴源治疗、γ辐照、放射性实验室、核设施周围环境监测等领域，及时给予报警指示，确保工作人员的安全.  技术参数：  测量范围：剂 量 率：0.01 ?Sv/h ～30mSv/h  累积剂量：0.00 ?Sv ～999.9mSv  能量范围：40Kev～1.5Mev  能量响应误差：≤±30%（相对于137Cs）相对基本误差：≤±10%  测量时间：测量时间根据射线强度自动选择，响应速度更快  报警阈值：0.5、1.0、2.5、10、30、50、100、500 ?Sv/h  防护报警响应时间：≤5秒  显示方式：图形点阵式液晶  显示单位：剂量率(?Sv/h或mSv/h)和累积剂量(?Sv或mSV)—国际标准单位

供电方式：使用一节7号电池，低功耗，本底测量可使用15天（正常工作时间）

外形尺寸：90＊60＊17 mm

重    量： 80g