矿用隔爆兼本安ups电源 货号： wi72559

一、产品概述 矿用隔爆兼本安不间断电源是一种允许在瓦斯、煤尘爆炸危险环境中使用的通用本质安全型不间断电源，适用于向矿用本质安全型设备提供电源。 其工作原理为交流电源经由变压器降压后经整流、滤波及稳压等环节，输出稳定的直流电压，此电压经充电电路对备用蓄电池充电，储存电能。同时，经稳压环节得到稳定的电压输出。为满足本安性能要求，采用双重过流过压保护，使输出满足本安性能要求。

二、技术参数

1．电源输入：AC127V /220V/ 660V，频率50Hz，电压变化范围80%～110%

2．电源输出：12v,18V或24V ，单路输出

3．保护方式：双重过压、过流保护

4．工作方式：连续，不间断供电

5．备用电池：电池容量24V1.3Ah，供电时间2小时

6．充电方式：自动浮充 放电时间：72小时

注：图片及文字介绍仅供参考，请以实物为准