CL101C高压电源（正负）

此款高压电源是为高效毛细管电泳系统各种分离模式提供高压直流电场驱动力的直流电源设备，通过正负极的切换可分离各种阴阳离子，采用先进技术设计并选用进口的高质量的元器件，安全按IEC 348 标准制造而成的智能型电子设备。该设备具有工作稳定、性能可靠、操作方便、测量准确、数据显示清晰和优选的性能价格比等优点。

# Text boxes

技术指标

- 输出电压：0～30KV或0～－30KV，连续可调；

- 输出电流范围：0~999μA

- 电源调节率:电源电压变化±10%

输出电压变化0.01%

- 负载调节： 10V/100μA

- 纹    波： 输出电压的0.1% P-P

- 电压示值误差：≤2.0%

- 电流示值误差：≤3.0%

- 稳定度变化：  ≤1.5%

- 尺寸与重量：200×420×380（W×D×H）10kg

仪器特点

- 通过切换开关，改变电位的性质，能输出单极直流恒压正或负电压

- 清晰的面板指示方便用户操作使用

- 电压输出连续可调，设置后程序自动调压

- 电压和电流输出由数字表连续显示，能够进行电压、时间、过载电流、组次与节次的等级设置和监视

- 备有RS-232 接口与上位机相连，可实现远程控制

- 可进行程序调压及输出

- 开机即可输出稳定电压，无须预热