仪器简介：
具采用专利的密封充气紫外光学系统和OPI水平观测等离子光学接口完成消除水平观测时尾焰的影响、全谱CCD技术和多视角等离子体定位等新技术，有高灵敏度、高精度以及波长范围宽（130nm-770nm)等特性，在ICP-OES 领域开拓了全新的应用，可分析包括ppm级卤素在内的73个金属和非金属元素。

技术参数：
革命性的全新设计，真正的全谱直读！！

1.光谱范围130－770nm
2.三光栅:3600线/mm(2个),1800线/mm(1个)
3.动态范围大于等于8个数量级
4.可在30秒内完成73个元素的全谱定量测试，分析速度:>=60个样品/小时
5.最短积分时间0.1ms,可与HPLC/GC联机使用


主要特点：
1.一维色散＋32个CCD检测器设计，检测器无需超低温冷却，无需氩气吹扫保护
2.全波长覆盖，唯一为130－770nm的波长范围，唯一可以分析ppm级卤素
3.专利密闭充氩循环光路系统，检测190nm以下谱线，无需气体吹扫
4.3秒实现真正全谱数据采集，分析速度最快
5.所有气体流量采用质量流量计计算机控制，矩管位置3维步进马达计算机控制自动化程度高