便携式气体检测报警器 （硫化氢）

货号： wi81986

特点：技术指标：

● 检测器与报警器一体

● 结构小巧，易于携带

● 适用于危险场合流动性检测

● 检测器与报警器通过特别的弹性定位连接

● 电源欠压报警功能

● 传感器原理: 电化学原理

● 检测气体: CO、 H2S、O2（0～25%）

● 显示方式: LCD显示

● 采样方式: 扩散式，泵吸式

● 响应时间: ＜30秒

● 防爆等级: iadIICT6

● 工作环境温度: -10～40℃

● 工作环境湿度: ＜90%RH

● 电池连续使用时间: 6小时

● 电池欠压报警: 当电池电压低于4.8V，蜂鸣器连续音响及黄灯常亮

● 电 源: 4节5号(6V)高能碱性电池

● 外形尺寸: 高×宽×厚=150×75×110mm

● 重 量: 1kg