北京博医康实验仪器有限公司

www.boyikang.com

中型冷冻干燥机FD-3

真空冷冻干燥技术，简称冻干，又称升华干燥。广泛应用于药品、生物制品、化工及食品工业。对热敏性物质如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物组织，冻干技术非常适用。

■技术指标：

●冷凝温度：< -45℃

●样品温控：-50 ~ +50℃

●真 空 度：< 13Pa(0.1torr) 空载

●冻干面积：0.3㎡

●盘装物料：3升

●捕水能力：10kg/24h

●样 品 盘： Φ280mm×5层

●电源要求：380V  50Hz  3KW

●外形尺寸：1250×660×800(+1000+515)mm

■主要特点：

- 进口全封闭制冷机组，捕水能力强。采用风冷散热方式， 不需水冷却。

●冷阱为全不锈钢结构，可作样品预冻。整机符合GMP标准。

●温度时间程序控制，整个样品升华过程实现自动控温。

●每层样品独立测温和控制，三重温控保护，确保样品安全。

●加热元件采用特殊材料制成，热惯性小，温度均匀。

●FD-3为压盖型，适用于中试或批量生产。

■相关合作单位：

海南双成药业公司、海军总医院、中国农业大学、沈阳农业大学、湖南省临床检验中心、长春皓月清真肉业股份有限公司、中科院生物物理所、理化所等。

■报 价:

| 型 号 | 规 格 | 冻干面积 | 样 品 盘 | 价 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FD-3 | 压盖型 | 0.3㎡ | Φ280mm 5层 | 88,000元 |

FD-3   压盖型