全不锈钢无菌检查薄膜过滤器三联

货号： wi9374

仪器特点

1、不锈钢材质，替代玻璃材质，经久耐用，大大减少人为损坏，降低经费开支。

2、易于高温消毒（121°C，30min）耐酸碱，耐腐蚀。

3、一次可同时对3个样品进行过滤，大大提高了工作效率。

4、适合于实验室样品过滤工作；注射用药品，大输液的无菌检测；微生物限度检测；杂菌计数。

5、每个滤器配单独阀门，可以单独使用，也可以同时使用。仪器介绍不锈钢多联式串联过滤器是一种应用于化学实验室中的溶液过滤装置。目前，国内实验室在对溶液进行过滤时，一般采用玻璃材质砂芯过滤装置，这种方法每次只能过滤一个样品，过滤速度慢，效率低，人工劳动强度大。同时玻璃材质易碎不易高温消毒。本仪器的目的是为了一次同时对多个样品进行过滤，提高实验工作效率。全不锈钢304材料 耐酸碱，耐腐蚀，易于高温消毒，使分析结果更加稳定可靠。本产品由300ML不锈钢滤杯，不锈钢过滤支架，夹子（铁镀锌），不锈钢球阀组成，当需要溶液过滤时，在滤头上放上滤膜把不锈钢滤杯与支架固定在一起，不锈钢支架抽气口与真空动力相连，把溶液注入滤杯，打开真空动力，打开各个球阀，溶液通过滤头上的滤膜在真空作用下使溶液通过过滤支架流入集液瓶，待滤杯中溶液全部流入集液瓶，取下待分析滤膜即可，滤膜选取取50mm直径。本产品可根据操作者需要，选用不同材质的滤膜，对不同样品进行过滤，如样品悬浮物，细菌类，叶绿类等，适合于实验室溶液过滤工作。备注：此系列薄膜过滤器分 单联 双联 三联 四联六联，具体价格请咨询相关业务人员