创新点:现有ICP-MS仪器都是基于时序测量的技术，每一瞬间仅能检测一种离子，不能实现实时内标，也难于对脉冲信号作全谱测量。最新推出的SPECTRO MS是目前市场上唯一的从6Li到238U质量范围同时测量的ICP质谱仪，它实现了从时序扫描测量到全谱同时测量的新飞跃。其革命性技术的核心是双聚焦扇形场质谱仪与全新的能同时俘获全部离子的检测器及其创新设计的离子透镜系统。离子透镜采用一个127°扇形静电场，使离子按圆形路径飞行。质量分析器由静电场分析器和900扇形磁场双聚焦，其静电场电压与磁场强度固定，把所有的离子按质量分离并分别聚焦到同一个焦平面上。新型的长120mm有4800个通道的DCD检测器安装在磁场的焦平面上，同时复盖全部无机质谱范围，实现全谱同时检测。它分析速度快，节省分析时间和样品，实现实时内标，可对脉冲信号作全谱测量。

SPECTRO MS荣获2010 PITTCON 银奖。

离子检测器
----------- 世界首创同时检测式DCD(Direct Charge Detector)检测器 

 •   4800个检测通道(
 •   每个检测通道采用双段工作模式(
 •  ( 完全覆盖5~240amu
•    动态范围(>9数量级
 •   自动设定和优化每一通道的积分时间(
 •   非破坏性读出(

技术参数：

质量分析器
--------- 革命性的全新设计
 
  •    ( 双聚焦扇型磁场质谱仪
  •      无须扫描(
  •      离子束不间断聚焦在焦平面(
             --100%负载循环
             --无脉冲离子所造成的信号损失
  •       可同时采集5~240amu内整个质谱(

主要特点：

首台全谱同时测量式双聚焦ICP-MS 

 •     真正的全谱同时测量(
 •     检测元素：6Li ~( 238U
 •     质量范围：5~240amu(
 •     极高的分辨率(
 •    优异的灵敏度(

新型的长120mm有4800个通道的DCD检测器安装在磁场的焦平面上,同时复盖全部无机质谱范围,实现全谱同时检测。它分析速度快,实时内标,并可对脉冲信号作全质谱的测量。