SWB-2000恒温水浴摇床

SWB-2000恒温水浴摇床优点 

微程序PID控制可保证水浴内的温度波动最小，升温快速和最小的温度上冲。  
双排四位的“LED”数码显示，分别指示设定温度和实际温度，使得操作简单直观。  
超温自动断电保护功能使运行安全可靠。  
温度控制器的误差修定功能，能使您的温度控制更加准确。  
摇动次数连续可调。  
摇动时间连续可调。  
尖顶盖的设计避免了凝结水滴落到试剂瓶中。  
有多种试剂瓶架，试管架可配用。

技术指标

| 温度设定 | 双四位数字“LED”显示。面板微动开关控制0.1℃增加或减少 |
| --- | --- |
| 恒温范围 | 室温+5℃--100℃ | 摇动定时 | 10-90分钟-连续 |
| 恒温精度 | ±0.2。C | 水浴容积 | 20升 |
| 超温保护设定 | 设定值+10℃(可更改） | 槽内尺寸 | 490mmWX295mmLX150mmD |
| 加热功率 | 600W-1200W | 外型尺寸 | 600mmWX300mmLX300mmD |
| 摇动次数 | 40-200次/分钟 | 摇动位移 | 水平18mm |

托架盒及瓶架、试管架参数

| 不锈钢托架盒尺寸 | 360mmWX275mmLX150mmD |
| --- | --- |
| 托架盒每层的弹簧数量 | 17根X12根 |
| 托架盒可容纳试管架数量 | 3个（250mmWX110mmLX70mmH) |
| 每个试管架可容纳试管数量 | 15架 20架 25架 30架 |
|  | 60支 40支 24支 24支 |
| 托架可固定锥形瓶数量 | 50ml 100ml 200ml 250ml 500ml |
|  | 24支 15支 6支 6支 6支 |