MTN-2800D氮吹浓缩装置

该装置与MH-2800A联合使用，即成为试管氮吹浓缩装置
MTN-2800D为干浴型 
MTN-2800W为水浴型 

氮吹仪的应用 
    用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术，通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时、操作方便、容易控制等特点，可很快得到预期的结果。 
    该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液萃取和层析技术，使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩，使分析时间大为缩短。 
    我公司生产的MTN-2800氮吹装置采用铝质热块作为浴室，其传热性好，传热均匀，有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面，实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立，不会引起交叉污染。 

. MTN-2800D有多种孔数的恒温干浴室和相应的吹针可选择。 
. MTN-2800D内部专门设计防操作不慎洒出液体的接水盒以免损坏内部电路。 
. 超厚的加热块70mmH使得热块的整体温度更均匀准确，热块温度也将直接被传感器探测 
. 热块上限温度自动保护可以防止超温。 
. 可工作于定时恒温或连续恒温两种方式。 
. 四组数码显示分别显示设备的设定温度与实际温度和设定定时及递增减计时。 
. 良好的仪器内部结构设计使得仪器可长时间地工作在较高的恒温温度状态。 
. 有多种孔径可选择（可参考MH-2800系列多功能恒温器的热块孔径）。 

型号 MTN-2800D(W)-12/24/36 
温度调节范围 室温+5℃～180℃ 
温度调节精度 +0.1℃ 
温度保护 可选择上限保护或设定值偏差保护 
定时时间 10分钟～99小时59分 
加热块尺寸 95Wx70Hx75L(mm)standard size 
150Wx70Hx95L(mm)double size  
加热块孔数 6孔/12孔/20孔(standard size)
           12孔/24孔/40孔(double size)
加热功率 350W 
容纳加热数 2(standard size)或1(double size) 
外型尺寸(未包括支杆高度) 240Wx130Hx215D 
使用环境温度 5℃～35℃ 
电源电压 220V/50Hz