AFS-50小型可调速旋涡式振荡器

SHAKER小型振荡器  

有旋涡振荡、旋转振荡、水平振荡及翘板振荡等多种振荡器。  
速度连续可调。  
有定时和连续两种工作方式。  
在定时工作方式时定时时间可由5分钟到90分钟，任意设定。有多种振荡平台可更换。  
振荡器外壳由耐高温、抗酸、碱的特种塑料注塑而成，故有很好的耐用性。  
振荡器底部的4个吸盘式折脚可防止振荡器工作时产生移动。  

AFS-50小型可调速旋涡式振荡器 

速度可由0到150连续可调  
有“按压”和“按键”两种启动停止方式可选择，也可由面板的“按键”控制启动，而定时电路控制停止。  
特别适用于发酵和细胞培养方面应用。  
可振荡器放置于温箱中使用，最高温度可达到80℃   
几种托盘附件

|  | 振荡方式 | Speed range | Range of Varibration | Maxim load | 定时范围 | Shpg.Wt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVS-50 | 周转式 | 0-2500 | 3mm | 1kg | 3-60 | 2.2 |
| AFS-50 | 回摆式 | 0-150 |  | 2kg | 3-60 | 2.4 |
| ARCS-50 | 往复式 | 0-350 | 10mm | 5kg | 3-60 | 2.7 |
| ARS-50 | 摇摆式 | 0-150 | 3mm | 4kg | 3-60 | 2.5 |