ATP系列蠕动泵

蠕动泵的工作原理非常简单,它就如同您的手指夹挤一根充满流体的软管,随着手指向前滑动,管内的流体就向前移动.在我们的泵中是使用“压头”来代替您的手指工作的。 
蠕动泵应用范围非常广泛,与其它类型的流体输送方法比较,具有许多优势. 

免除污染:  
流体完全管内输送,泵和流体都不受污染,是泵送生物化学.医药制品及粘性.腐蚀性.磨蚀性流体的理想设备.计量精确  
低脉冲泵头满足流体高精度计量的要求. 

易于维护  
改变输送流体只需要几分钟,通过清洗或更换软管即可实现.没有阀门及密封元件,切实节省因阻塞、腐蚀、密封、泄漏等引起的费用. 

应用广泛  
蠕动泵已广泛应用于食品(奶制品.肉制品.果冻.蛋黄.调味品.果汁.软糖.巧克力.糖浆.维生素液等).化工(油漆.涂料.乳胶.油墨.树脂.盐酸.硫酸.铁悬浮液.胶.电解液等高粘性.强腐蚀性.磨蚀性液体).啤酒.制药.生物医学(血液.蛋白.组织液.稀释剂.药液等)以及造纸.陶瓷.建筑.采矿.废水及废物处理行业. 

ATP系列蠕动泵特点：

- 专门为每一种尺寸的输液管设计的卡头，可最大限度的延长管子的使用寿命。

- 可以同时驱动2-4个泵头，连接非常方便。

- 输液头的瞬间启动和瞬间停止性能，使得输液更加准确可控。

- 使用两个泵头错位并联输液，除增加一倍流量外，还可最大限度的减小输液脉动。

- 留有外部接口，可与计算机或外部编程分配器相连，进行可编程操控。

- 除有转速指示外，还有3种口径软管的流量直接指示。

- 特殊的电路设计使得调速的操作非常平滑和精确。

- 四位大型“LED”数字指示使得转速分辨率达到0.1rpm.

规格指标及定货信息

| 型号 | ATP-3200 | 采样粘度 | 2000cps |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示 | 四位LED数显 | 采样温度 | -10~100℃ |
| 显示转速范围 | 1-460rpm连续可调 | 工作环境温度 | 0-50℃,相对温度<80% |
| 转速分辨率 | 0.1rpm | 输液方向 | 正/反 |
| 转速稳定性 | ≤±0.3rpm | 外型尺寸 | 120WX230HX2700 |
| 流量ml/min | 14#0.25~116 | 电源 | 220V±15% |
| 最大流体压力 | 1.5kg/cm2 | 功率 | 150W |
| (1-460rpm) | 16#0.9-430 25#2-100 17#3-1550 18#4-2060 | 净重 | 5.5kg |

系统组成：驱动器+泵头+软管 

输液管安装步骤：

| 将锁紧把手向左后側，即可将 输液管卡头提起。 | 将输液管装入输液头内。 | 将锁紧把手扳向右側，即 将输液管锁紧。 |
| --- | --- | --- |

L/S系列软管规格及参数

| 管号 | 14# | 16# | 25# | 17# | 18# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内径(mm) | 1.6 | 3.1 | 4.8 | 6.7 | 7.9 |
| 型厚(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 流量范围(ml/min) | 0.21-100 | 0.8-368 | 1.7-1000 | 2.8-1550 | 3.8-2060 |
| 1-460rpm |  |  |  |  |  |

弹性软管有不同的系列（本公司的ATP-3200系列泵采用的是L/S泵系列）。弹性软管可由不同的材质制造。 

外部可编程分配器

|  | 流量范围控制：0.2-5800ml/min(选用相应的输液管） 可同时控制4台ATP-3200蠕动泵，流量可以相同也可以不同。 可存储多达30个驱动程序。 可由面板按键方便地进行如：流量、流速、转速、时间、定时等参数的编程。 |
| --- | --- |