| 变压器油专用色谱分析仪 ℃ |  |
| --- | --- |

产品详细说明

收藏

|  | 产品简介： 用于充油电器设备(包括变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器、充电套管、气体继电器等)溶解于绝缘油中的氢气（H2）、一氧化碳（CO）、甲烷（CH4）、二氧化碳（CO2）、乙烷（C2H6）、乙烯（C2H4）、乙炔（C2H2）等气体的分析。一次直接进样即可完成以上所有成分的检测，操作简单，维护方便，仪器符合中华人民共和国国家标准变压器油中溶解气体分析和判断导则中对气相色谱仪的要求。 产品详情： 用于充油电器设备(包括变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器、充电套管、气体继电器等)溶解于绝缘油中的氢气（H2）、一氧化碳（CO）、甲烷（CH4）、二氧化碳（CO2）、乙烷（C2H6）、乙烯（C2H4）、乙炔（C2H2）等气体的分析。一次直接进样即可完成以上所有成分的检测，操作简单，维护方便，仪器符合中华人民共和国国家标准变压器油中溶解气体分析和判断导则中对气相色谱仪的要求。 仪器的最小检测限： H2 ≤2PPm CO≤5PPm CH4 ≤0.1PPm CO2 ≤5PPm C2H2≤0.1PPm C2H6 ≤0.1PPm C2H4 ≤0.1PPm 仪器配置: 1．GC6210型色谱仪+转化炉 2．检测器：FID+TCD 3．色谱柱：专用色谱柱 4．色谱工作站:双通道专用色谱工作站 5．高纯氮气、氢气、空气 6. 4L标准气 |  |
| --- | --- | --- |

北京华盛谱信仪器有限责任公司

电话：010-58019518   82490886

传真：010-82490886

网址：http://www.hspuxin@163.com