进口氙灯光源

进口氙灯光源产品说明:

该光源是国内最先进的光催化（光化学）研究级光源。广泛应用于光解水制氢、光降解污染物、各类模拟日光可见光加速实验、各类模拟日光紫外波段加速实验等研究领域。该光源可实现高能量密度、长时间连续照射。结合各种滤光片可实现多种的组合手段，实现窄波段的催化剂改进效果评价及宽带通总体催化效果评价。该产品可配合多种反应器（系统）可完成固、液、气相的在线及离线分析实验。

进口氙灯光源主要特征:

●专用300W氙灯稳流电源。

●灯箱及散热模组。

●转向头及滤光装置。

●透射-反射式滤光片（可见高反）。

●原装进口300W氙灯。

●配有升降装置。

●控制机箱有光反馈的外接口，可以增加光反馈电路，增加光的稳定性。

进口氙灯光源技术参数:

◆灯泡功率：300W（进口）。 
◆功率调整范围：150～300W连续可调。

◆灯泡寿命：不低于 1500H (满功率运行) 。
◆最大电流：22A。 
◆总光功率：50W。 
◆平行光光斑直径：30～52mm（依照射距离）。 
◆平行光发散角：平均6°。 
◆散热形式：进口的金属扇风机+金属散热模组。 
◆光收集形式：椭球全反射 
◆光学窗口直径： 24.0mm （圆斑） 
◆工作光斑直径： 40－52mm（圆斑） 
◆光输出形式：水平、垂直照射或任意角度照射（沿光轴可自由旋转） 
◆入射 45 度转向后垂直向下（亦可水平照射） 
◆红外透射：透射率不低于 80％，波长范围：800nm－1100nm 
◆可见反射：反射率不低于 95％，波长范围：350nm－780nm 
◆滤光片安放装置：有，直径为 52mm 
◆标准配置：专用300W氙灯稳流电源灯箱、散热模组、转向头及滤光装置、透射-反射式滤光片（可见高反）、升降台。

设备组件浏览>>>>>>>>>     控制器     光源     石英反应器