产品名称： 卧式恒温振荡器HS-211B 仪器特点 1、集恒温培养箱与振荡器于一体，节约空间占地小，功能多投资少。 2、外壳为优质钢板制作、腔体全镜面不锈钢组件，永不生锈。 3、倾斜式人性化的控制面板，大屏幕背光液晶显示屏，更具良好的视觉效果。 4、设有运行参数记忆功能，避免繁琐操作并密码锁定，杜绝人为误操作。 5、设有来电恢复功能，不受电源间断影响，设备可自动按原设定程序恢复运行。 6、实测温度偏离设定温度超过3℃时，自动停止加热并发出声光警报。 7、具有强劲快速的制冷系统,使降温要求瞬间实现并具有自动化霜功能 8、最先进大力矩电机保证持续工作毋须保养。 9、大视角窗与内置照明灯光，整个工作状态清晰了然。 10、整机静音设计，静电喷塑箱体，钢化玻璃超大可视窗，造型豪华美观。 无需输入制冷系数，全自动调温，避免了繁琐的调温设置（区别于其它品牌） 产品优势： 升温速度可以根据实验的具体要求进行加快或减慢。 选用进口配件使用寿命8年以上； （轴承：NSK日本进口；压缩机：珂纳冰箱压缩机意大利；） 可连续平稳运转；电脑芯片控制，控温精确；具有紫外灯消毒功能 技术参数 产品型号 HS-211B HS-111B HS-111C HS-211C 旋转频率 30～300rpm 频率精度 ±1 rpm 摆振幅度 φ26mm 标准配置 500ml×28支 500ml×28支 2000ml×12支 2000ml×12支 最大容量 250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支 250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支 1000ml×18支or 2000ml×12支or 3000ml×8支or 5000ml×6支 1000ml×18支or 2000ml×12支or 3000ml×8支or 5000ml×6支 托盘尺寸 920mm×510mm 920mm×510mm 920mm×510mm 920mm×510mm 定时范围 0～999小时 温控范围 4℃～60℃(制冷型) 环境温度+5℃～60℃（环境温度要求25℃时） 4℃～60℃(制冷型) 环境温度+5℃～60℃（环境温度要求25℃时） 温控精度 ±0.1℃（恒温状态） 温度均匀度 ±1℃ 数显方式 LCD液晶显示 托盘数量 1块 外型尺寸 1200×740×800（mm） 1200mm×740mm×800mm 1200mm×740mm×1000mm 1200mm×740mm×1000mm 净重 174KG 160KG 168KG 183KG 容积 970×565×280（mm）（155L） 970mm×565mm×280mm（155L） 970mm×565mm×480mm（265L） 970mm×565mm×480mm（265L） 功率 866W 570W 676W 951W 电源 AC220V～240V±10% 50HZ～60HZ