万深MIA-V型生物显微图像分析系统（国产）

一、 用途：生命科学图像分析（分子细胞生物学、病理学、组织学、神经科学和药理学等），明场、暗场显微镜成像，形态学分类分析、细胞分析计数等。

二、 主要性能指标：

1） 图像采集、观察与比对：定时捕获活动目标，以Jpeg、BMP、PNG、TIFF等格式保存图片。可连续记录活动目标图像序列，以AVI格式存储。图像缩放、旋转、镜像、局部观察、网格面罩等；处理后与原图像对照比对

2）实时预览饱和警告：预览时饱和警告特性，可让您避免采集过度曝光的图像

3）实时拼图与超大的景深扩展*：自动拼接得到多个视野的整张图像。对多焦面拍照的图像自动形成多聚焦的3D高清图像，揭露图像细节

4）兴趣目标区域选定：圆形、矩形、多边形、任意兴趣目标区的替换、合并、减去、相交运算，可编辑、删除、反选

5）色彩处理与效果增强：光场不均匀性自动校正（自动背景矫正），颜色调整、图像颜色分离与滤除等。图像亮度、对比度、饱和度、RGB三色成分、灰度系数、腐蚀、膨胀、孔洞填充、反相调整，各种直方图修正、平滑、锐化、去噪、边缘检测等。

6）自动分割长形粘连或圆形粘连目标，自动分类计数与测量*（获得面积、周长、直径、主轴、副轴等形态参数）

7）按颜色、形状的自动学习分类特性*，可交互转换分类类别，并有依据专家指引二次自学习的分类增强功能

8）分析目标排序输出*（按面积、大小、长宽比等参数），自动给出细胞大小的分布直方图。还包括：按设定区域或鼠标点击添加或删除、橡皮擦单个、区域擦除；按面积、周长等查询或过滤特定条件的颗粒；重命名单个颗粒、查看输出单个颗粒测量参数

9）图像测量：线段、多线段、样条曲线、圆弧、圆周、椭圆、矩形、多边形、不规则形、长度、面积、周长、角度等测量，具有卡尺工具。在线标定测量单位，磁性套索、所有形状矢量化、可编辑，图像上可任意标注（边界、数字、符号、填充等）

10）测量分析结果以Excel表格、标记图像等形式输出。具有在线自主升级特性，以及免费的入门视频指导

三、 系统配置：

1）. 万深MIA-V型生物显微图像分析系统软件1套（Windows 7和office办公环境）；

2）. 永新光学DN-300M数码生物显微镜（含300万像素彩色相机、亮度可调的3W大功率LED灯，暗场、偏光附件）；

3）. 联想B325R2一体机电脑（双核CPU /2G内存/512MB独立显卡/硬盘500GB /DVD-RM/ 20”彩显/无线网卡）1台

注：本技术标书中打*款项必须响应，否则为重大偏离

总价为：59000 +现场服务费（视按路途远近而定）

换进口奥林巴斯CX21型三目生物显微镜（默认标配+1000万像素彩色相机），加7000元

换进口奥林巴斯BX43型三目生物显微镜（默认标配+1000万像素彩色相机），加44000元

若仅要软件，总价为：54000 +现场服务费（视按路途远近而定）