| 崂应3030型 废气智能二噁英采样仪 |
| --- |
| 产品概述 | ◆ 危险废物焚烧处置设施 ◆ 医疗废物焚烧处理设施和水泥窑共处置危险废物设施 ◆ 建设项目竣工环境保护验收、监督性检测过程中的二噁英类检测 ◆ 生活垃圾焚烧设施二噁英排放检测 ◆ 其它可应用的场合 |
| 产品图片 |  |
| 采用标准 | ◆ HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》 ◆ HJ/T365-2007 《危险废物（含医疗废物）焚烧处置设施二噁英排放检测技术规范》 ◆ HJ 77.2-2008 《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱——高分辨质谱法》 |
| 技术创新 | ◆ 工业级大尺寸彩色触摸屏； ◆ 大容量自动存储，U盘转存； ◆ 模块化设计, 体积小，重量轻； ◆ 采样气路采用惰性材料； ◆ 配备多规格硼硅酸盐玻璃采样嘴； ◆ 玻璃件接口密封性好，拆装方便； ◆ 高性能采样泵，免维护； ◆ 高速无噪声打印，中文报表，内容可选； ◆ 自动加热制冷温控系统； ◆ 采样中断电保护； ◆ 自动跟踪，等速采样； ◆ 测量大气压； ◆ 配微机通信及数据库管理软件； ◆ 支持中文输入； ◆ 烟道工况参数配置； ◆ 电动调节高度，适合不同高度的采样孔。 |
| 以上参数完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。 如果您的需求与其有所偏离,请致电全国统一客服热线: 400-676-6892 详细咨询,谢谢合作！ 全国营销服务网络: 崂应官网: www.hbyq.net |