适用范围

全自动开口闪点测定仪是按GB/T3536标准《石油产品闪点和燃点测定法（克利夫兰开口杯法）》规定设计制造的。采用液晶屏幕全中文人机对话界面、自动升降、菜单导向式输入、技术先进，操作简便、科技含量高是理想的进口产品的替代产品，产品处于国内领先水平。

功能特点

1、具有全中文操作软件提示功能；

2、配有实验日期、试验时间等参数提示；

3、自动修正大气压强并计算修正值；

4、微分检测，系统偏差自动修正；

5、扫描、点火、检测、打印试验数据微机自动完成；

6、电子点火，气体火焰，强制风冷可检测抗燃油；

技术参数

1、工作电源： AC 220V±10%， 50Hz

2、量程：室温～400℃；

3、重复性：≤4℃

4、再现性：≤6℃

5、分辨性：0.1℃

6、升温速度：符合GB/T3536标准；

7、点火方式：电子引火、气体火焰。

8、适应环境温度：10-40℃

9、适应环境湿度：<85%

全自动开口闪点测定仪

适用范围

全自动开口闪点测定仪是按GB/T3536-2008标准《石油产品闪点和燃点测定法（克利夫兰开口杯法）》规定设计制造的。采用液晶屏幕全中文人机对话界面、自动升降、菜单导向式输入、技术先进，操作简便、科技含量高是理想的进口产品的替代产品，产品处于国内领先水平。

功能特点

1、符合GB/T 3536-2008标准，无标识按键操作；

2、创新引进美国进口XECOM数据处理芯片，对数据进行快速精确的处理；

3、自动修正大气压，智能判别结果是否有效；

4、仪器具有自我诊断功能，仪器故障自动提示功能；

5、仪器具有自我超温保护功能，超温范围可随意设置；

6、彩色液晶显示，实时模拟跟踪显示升温与试验时间的函数曲线，操作界面实时提示功能；

技术参数

1、工作电源： AC 220V±10%， 50Hz

2、量程：室温～400℃；

3、重复性：≤4℃

4、再现性：≤6℃

5、分辨性：0.1℃

7、升温速度：符合GB/T3536-2008标准；

8、点火方式：电子引火、气体火焰。

9、适应环境温度：10-40℃

10、适应环境湿度：<85%

11、整机功耗：不大于400W

全自动开口闪点测定仪

适用范围

全自动开口闪点系列是按GB/T3536-2008标准《石油产品闪点和燃点测定法（克利夫兰开口杯法）》规定设计制造的。采用液晶屏幕全中文人机对话界面、自动升降、菜单导向式输入、技术先进，操作简便、科技含量高是理想的进口产品的替代产品，产品处于国内领先水平。

功能特点

1、符合GB/T 3536-2008标准，无标识按键操作；

2、创新引进美国进口XECOM数据处理芯片，对数据进行快速精确的处理；

3、自动修正大气压，智能判别结果是否有效；

4、仪器具有自我诊断功能，仪器故障自动提示功能；

5、仪器具有自我超温保护功能，超温范围可随意设置；

6、彩色液晶显示，实时模拟跟踪显示升温与试验时间的函数曲线，操作界面实时提示功能；

7、一次可以检测3杯油样，减小操作人员劳动强度；

技术参数

1、工作电源： AC 220V±10%， 50Hz

2、量程：室温～400℃；

3、重复性：≤4℃

4、再现性：≤6℃

5、分辨性：0.1℃

6、升温速度：符合GB/T3536标准；

7、点火方式：电子引火、气体火焰。

8、适应环境温度：10-40℃

9、适应环境湿度：<85%

10、整机功耗：不大于400W