CL1020高效毛细管电泳

带电粒子在直流电场作用下于一定介质中所发生的定向运动，利用这一现象对化学或生物化学组分进行分离分析的技术称之为电泳。我公司根据这一原理生产的CL1020型高效毛细管电泳仪选配的国产紫外检测器，是一种可变波长的光吸收型检测器。该检测器具有自动波长定位调整，自动调零，多量程输出选择（用于数据处理的计算机工作站或积分仪输出及用于常规记录仪输出）和时间常数选择等功能，广泛应用于环境保护、生物化学、医学卫生、临床检测、司法、食品卫生、药品检测、农业化学等领。

仪器特点：

- 分离效率高，分析速度快，检测灵敏度高

- 试剂用量少，样品预处理简单

- 微处理器控制，波长重复性高

- 检测范围宽

- 可变波长选择，190～700nm连续可调

- 液晶屏幕显示，轻触面板，程控找波长，自动调零

- 独特的氘灯温度控制方式，氘灯使用寿命可达2500小时

- 进样方式：电进样 0～30KV可调，压差进样130～230mm可调

- 冲洗方式：弹簧加压冲洗

# Text boxes

仪器组成：

- CL101A高压电源（标配）/CL101B高压电源（选配）/ CL101C高压电源（选配）

- CL1020紫外检测器

- 色谱工作站软件

- 电泳箱

- 紫外流通池

- 毛细管(50μm i.d)

分析原理：

紫外检测原理基于被测组分和背景电解质的吸光度不同，当被测组分通过检测窗时，吸光度发生的变化服从朗伯-比尔定律，即在一定的实验条件下，吸光度与被测组分的浓度成正比。

技术指标：

紫外检测器

- 光路系统：进口设计衍射光栅单色仪，进口光电池

- 灯    源：日本滨松L6302氘灯

- 波长范围：190～700nm，连续可调

- 波长重复性：±0.4nm

- 波长精度：±2nm

- 波长重复性：±1nm

- 噪    声：±5×10-5AU在240nm，t=1s

- 漂    移：±1×10-3AU/h在240nm，t=1s

- 检 测 限：≤1×10-6g/ml(对氨基苯甲酸)

- 定性重复性：RSD≤1.5%

- 定量重复性：RSD≤3.0%

- 尺寸与重量：440×400×420（W×D×H）25kg

高压电源

- 输出电压：0～＋30KV，连续可调(正电源)（标配）

- 输出电压：0～－30KV，连续可调(负电源)（选配）

- 输出电压：0～±30KV，连续可调(正负切换电源)（选配）

- 输出电流范围：0~999μA

- 电源调节率：电源电压变化±10%，

输出电压变化0.01%

- 负载调节：  10V/100μA

- 纹    波：  输出电压的0.1% P-P

- 电压示值误差：≤2.0%

- 电流示值误差：≤2.5%

- 稳定度变化：  ≤1.5%

- 尺寸与重量：200×420×380（W×D×H）10kg