厂家直销智能电导率仪  货号： wi31457

技术特点  微处理器控制，程序化设计，触摸按键  低电压变频设计，高精度A/D转换，一体化设计  断电保护，防溅、防尘，能适应恶劣的测量环境  多种测量模式，可测量溶液的电导率、TDS、盐度、温度值   ATC自动识别，自动/手动温度补偿  温度和TDS系数可调       可选配系数为0.01、0.1、1、10四种规格的电导电极  选配wiDJS-0.01的钛合金电导电极及流动测量槽，可以测量纯水及高纯水的电导率  RS232数据输出接口  主机三年质保，半年包换，终身维护

性能参数   仪器级别 0.5级

测量范围 电导率:0～2×105μs/cm

温度:－5～105.0℃  TDS：0～20000ppm

盐度：0～80ppt  电导量程转换 0.000～0.200μS/cm    DJS=0.01时  0.200～2.000μS/cm    DJS=0.01或0.1时  2.000～20.00μS/cm  20.00～200.0μS/cm  0.200～2.000 mS/cm

2.000～20.00 mS/cm  20.00～200.00 mS/cm    DJS=10时  七档量程自动转换  准确度 电导率：±0.5％F.S

温度:±0.3℃  TDS：±0.5％F.S

盐度：±1.0%ppt  TDS

系数 0.2～1.00

温度系数 0～10.0%/℃（出厂默认值2.0％）

温度补偿范围 0～50.0℃

注：图片及文字介绍仅供参考，请以实物为准