厂家直销下肢关节康复器/膝关节康复器 货号： wi64141

液晶显示智能型下肢关节康复器产品介绍： 一、概述 关节康复运动器具有帮助手术后关节迅速恢复其活动的功能，恢复后的关节活动自如。而这款关节康复运动器就是提供一种新颖的物理疗法，采用滑膜关节持续被动活动理论，是与传统的康复手段所不同的术后康复疗法。 关节康复运动器系骨科康复性医疗器械，以持续被动运动（即CONTINUES PASSIVE MOTION，简称CPM）理论为基础，通过模拟人体自然运动，激发人体的自然复原力，发挥组织代偿作用，进行下肢关节功能恢复训练，在临床应用上具有安全实用、无痛苦、病人乐于接受、关节活动范围大、有效消除关节粘连及坏死关节成活、伤口愈合和消肿、促进关节软骨损坏的自身修复，利于移植骨膜转化成透明关节软骨的优点。  二、技术特点

1、 数字化屏幕显示，操作简单。

2、 主动记忆功能，即使在仪器关闭后仍然能记忆最近一次使用时的参数设置。

3、 适用于不同身高者，对不同的腿长，可按需要对脚支架进行调节。

4、 关节活动角度和速度调节范围大，操作灵活，可满足临床最大需要。

5、 配上微电脑，实现控制智能化，使训练时间、速度、运动行程均可随意控制，运行安全可靠，并采用LCD显示运行过程。

6、 采用国际先进优化设计，集国内外恢复器之长，具有运行平稳可靠，精度高，噪声低等特点。

7、 具有病员手控开关（鼠标），病员在康复训练过程中，若感到不适，只要操作手控开关，便可使训练停止。

8、 具有过载自动调头、自恢复保险丝双重保护功能。

三、主要性能及参数

1、 膝关节角度活动范围：-5度～120度。

2、 运行速度范围：0～300度/分钟。

3、 设定工作时间：0～240分钟。

4、 具有启动/停止控制功能，两个关节活动角度调节按键可使角度活动范围调节到最佳状态。

5、 配有病员手控开关（鼠标）。 STA:设置起始角度 END:设置结束角度prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" TIM:设置定时时间 RUN:显示运行角度 快慢:快慢速度调节 开机具有复位过程，即仪器行到0度位置停止，待机。 注意：复位前切忌把伤员关节搁置仪器上进行调节

1、开机：按电源开关，绿灯亮，机器自动复位。按启/停健机器开始工作。 如要调整角度或定时，需重新启动机器，复位后再进行操作。 所有调节完成后，按启/停键机器运行。

2、调整伸展角度： 复位后按设置键,光标移到END处,然后按增大,减小键到需要的最大角度

3、调整弯曲角度： 复位后按设置键,光标移到STA处,然后按增大,减小键到需要的最小角度

4、调整定时： 复位后按设置键,光标移到TIM处,然后按增大,减小键到需要的定时时间

5、本机配备手控开关鼠标，左键是“伸展、弯曲”键，右键是“启/停”键。在主机开机的情况下，病人可以根据需要，操作手控开关。

四、工作运行条件：

1、电源：AC、220V 50Hz；额定功率：60W

2、环境温度范围: +5℃～+40℃；

3、相对湿度范围: ≤80％；

4、大气压力范围: 700hPa～1060hPa；

5、安全分类：Ⅰ类B型

五、产品结构与工作原理 CPM由电源、电控系统、动力传动系统、关节运动支架、手控开关等组成。机械部分主要通过电源、变压器、直流电机、丝杆等实现往复运动。控制部分主要通过对直流电机控制，配合位置传感器，实现对运动机构进行时间、速度、角度控制。

技术特点：

1、关节轴心运行方式，脚踝运动自然。

2、运动角度、速度、时间均数码控制。

3、液晶显示运行角度，数据清晰。

4、手控器可控制停机和反转,安全可靠。

5、采用24V直流工作电压．安全可靠，噪声低。

6、设有定时关机功能，为临床使用的管理提供了方便。

六、注意事项：

(1)仪器操作时宜先调整好支架长度，后再调整所需行走角度，以减少重复；支架调整后应重新旋紧旋钮，避免支架在行走时发生移位。

(2)角度调整时，起始角度不得大于终止角度，否则，仪器不能在预置范围内正常运行。

（3）不定期地用75%的棉球擦拭支架及外壳。

（4）不可放置在易燃易爆的场地，在安全的环境中使用。

七、应用范围

1、 下肢骨折：包括关节内骨折、长骨干骨折和干骺端骨折，经切开复位、加压钢板螺丝钉内固定端或闭合复位、髋内针、ENDER针内固定。

2、关节囊切除或关节松解术后；包括创伤性关节炎、活动受限或粘连性僵直；关节外挛缩或粘连；类风湿性关节炎和血友病性关节炎，行滑膜切除术后。 3、下肢髋关节和膝关节置换术后。 4、关节软骨大面积缺损，自体游离骨膜移植修复术后：包括创伤性和感染性后关节僵直、关节软骨缺损、先天性髋关节脱位，经牵引关节成型后移植修复、髌骨软化症。 5、急性化脓性关节炎、手术切开清创，引流术后。 6、肌腱损伤修复和肌腱重修固定术后。 7、脑血管意外后遗症及截瘫病人的康复。 8、关节镜检查和治疗后。