德国E+H COM253/COS41在线溶氧仪（COM253-DX0005/COS41-2F）

产品型号：COM253-DX0005/COS41-2F

德国E+H Liquisys M COM 223/253 溶解氧测量

溶解氧测量变送器

liquisys M COM 223/253变送器采用模块化设计，应用广泛。基本型变送其提供简单的测量和报警功能，扩展功能软件和硬件模块化后可以应用于特殊的场合，如果需要，可使用扩展模块。

应用

污水处理厂

企业排放处理

水处理和水文监测

饮用水

地表水：河、湖、海洋

鱼塘

锅炉进水(微量测量)

特点和优点

现场安装或盘装式变送器

通用型

- 氧浓度(mg/l)和饱和度(%SAT)显示可通过软件开关切换

用于模拟或数字传感器

操作简单

- 合理的菜单式结构

- 标定简单，在空气中或介质中单点标定

使用安全

- 用户自定义报警组

- 手动触点控制

可扩展的基本单元：

2个或4个触点用于：

- 限位触点(也可用作温度)

- P(ID)控制器

- 冲洗过程的定时器

- 完全的化学清洗

扩展软件包

- 用户自定义电流输出特性

- 报警或超限时启动自动清洗

- 探头活性测试

- 过程监测

HART?或PROFIBUS-PA/-DP

第二路电流输出用于温度，主要测量值或启动变量

在线溶氧仪   溶氧分析仪   在线溶解氧分析仪   溶氧测量仪 COM253-DX0005