注：可选配进口真空泵  进口泵的价格为6500元

# Text boxes

◆ FD-1C/1CE系列多歧管冷冻干燥机

真空冷冻干燥技术，简称冻干，又称升华干燥，是将含水物料预先冻结，然后使之在真空状态下升华的一种方法。经冷冻干燥的物品，原有的生物、化学特性基本不变，易于长期保存，加水后能恢复到冻干前的形态，并且能保持其原有的生化特性。因此，冷冻干燥技术在化学工业、生物制品等领域得到广泛应用。

FD-1C/1CE系列是一种小型台式冷冻干燥设备，适用于实验室样品的冻干试验及少量生产。本系列冷冻干燥机分为两大类型：普通型和压盖型。

技术指标：

冷凝温度：

FD-1C系列：< -45℃

FD-1CE系列：< -55℃ （CFC-Free制冷剂）

真 空 度：20Pa以下（空载时）

冻干时间：物料厚度不超过10mm时，冷干时间一般在24小时左右

干燥室尺寸：φ262×480（mm）

冷干瓶：同时最多挂瓶为8只，分为以下4种规格：1000ml、500ml、250ml、100ml,可根据需要自由组合;

样 品 盘:普通型：特殊设计的不锈钢样品架，样品盘间距可调，层数自由设定；物料干燥盘直径为200mm，共四层；可放置物料约1200ml(料厚10mm),或放置直径22mm的瓶子256只；

压盖型：物料干燥盘直径为180mm,共三层；可放置物料约680ml

(料厚10mm)，或放置直径22mm的瓶子135只。

电源要求: 220V±10% 50Hz 800W

标准配置：台式主机、2升国产真空泵、干燥装置各1套；橡胶阀

8个；玻璃冻干瓶8只。

主机尺寸:550×550×300（mm3）

主要特点：                                                        
■ 采用进口全封闭制冷机组，温度低，捕水能力强。采用风冷方式散热，不需水冷却
■真空连接采用国际通用标准件，拆卸安装简易方便，密封性能可靠
■冷阱温度及样品真空度均采用LED数字显示,简洁明确.
■ 特定设计的触摸软键可快速准确地实现各功能设置,操作简单方便

■透明钟罩式干燥室，自然加热，安全直观 .
■不锈钢台面，清洁卫生，美观耐腐蚀

标准配置：

FD-1C压盖型：台式主机、2升国产真空泵、压盖干燥装置、橡胶阀8个、玻璃冻干瓶8只    31800元

FD-1C普通型：台式主机、2升国产真空泵、普通干燥装置、橡胶阀8个、玻璃冻干瓶8只    28800元

FD-1CE压盖型：台式主机、2升国产真空泵、压盖干燥装置、橡胶阀8个、玻璃冻干瓶8只   32800元

FD-1CE普通型：台式主机、2升国产真空泵、普通干燥装置、橡胶阀8个、玻璃冻干瓶8只   29800元

FD-1C （压盖型）

FD-1C（普通型）