立式FD-18系列冷冻干燥机（可选隔板加热型）

FD－18冻干机是一种中型立式冷冻干燥设备，适合于实验室样品的冻干试验及少量生产。
本系列分为：普通型，压盖型，多歧管普通型，多歧管压盖型。
特点： 
　　● 进口全封闭压缩机组，捕水能力强；
　　● 冷阱为全不锈钢结构，可做样品预冻；
　　● 加热元件采用特殊材料制成，减少层层控温的繁琐操作，保证样品加热的一致性；
　　● 专用手动压盖，操作简单可靠；

主要技术指标：

冷阱盘管温度：<-45℃,-55℃,(可选)

真空度：<15Pa

冻干面积：0.18-0.27m2

捕水能力：6Kg/24h

物料盘规格：

ф240mm共4层 层间距80mm（散装物料）

ф240mm共6层 层间距50mm（散装物料）

ф200mm共3层（瓶装物料，可选配手动压盖装置）

样品盘：普通型：特殊设计的不锈钢样品架，样品盘间距可调，层数自由设定；物料干燥盘直径为240,共四层；可放置物料约2000ml（料厚10mm）。
压盖型：物料干燥盘直径为200mm，共三层；可放置物料约1500ml(料厚10mm)，或放置直径22mm的瓶子356只，安培瓶1100只。
冻干时间：物料厚度不超过10mm时，冷干时间一般24小时左右

冻干瓶：同时最多挂瓶为8只，分为以下5种规格：1000ml、500ml、250ml、100ml、50ml可根据需要自由组合，冻干过程中可随时更换冻干瓶，同时可冻干几种不同样品，冻干速度快、时间短、操作简单。配备旋冻装置，使样品边旋转边冻成壳状薄层结构，以利于水份的升华。

配置：FD-18主机、物料干燥装置、国产真空泵4升/秒、连接件。

| 产品名称 | 型号配置 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| FD-18（带搁板加热） | 普通型4层 | 53800 |
|  | 压盖型3层 | 59800 |
|  | 多歧管普通型4层 | 57800 |
|  | 多歧管压盖型3层 | 62000 |
| FD-18 | 普通型4层 | 37600 |
|  | 压盖型3层 | 39600 |
|  | 多歧管普通型4层 | 43600 |
|  | 多歧管压盖型3层 | 45600 |