# Text boxes

- DTY系列超级智能恒温循环器

又称低温浴槽，是自带制冷和加热的高精度恒温源。它广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门。可在浴槽内进行恒温实验，亦可通过软管与其他设备相连，作为恒温源配套使用，如旋转蒸发器、电泳仪、粘度计、医用冷帽、降温毯等，或用于给其它设备进行循环冷却，如电镜、分子泵、离子泵、扩散泵、微波治疗机等。

主要特点

■采用风冷式全封闭压缩机组，进口压缩机，制冷量大；

■可在工作槽内进行低温实验或将槽内冷液外引，冷却机外实验器；

■根据大空间制冷原理，采用全新改进蒸发器，降温更迅速、温度更均匀；

■全新设计的专业电路，PID输出，控温更精确；

■功能键均采用触摸软键；

■温度、时间数显；

■预约开机，延时关机;

■具备超温、差温报警功能;

■内胆、台面均为全不锈钢，清洁卫生，美观耐腐蚀.

技术指标：

型 号  控温范围 温度波动度 循环液量 工作槽容积 操作口尺寸

（℃）   （℃）   （l/min）     (l)         (mm)

DTY-5A -10～99  ±0.1    1～ 10可选 　5     　 130×100

DTY-5B -20～99  ±0.1    1～ 10可选 　5        130×100

DTY-5C -30～50  ±0.1    1～ 10可选 　5        130×100

DTY-5D -40～50  ±0.1    1～ 10可选   5        130×100

DTY-8A -10～99  ±0.1    1～ 10可选 　8      　185×140

DTY-8B -20～99  ±0.1    1～ 10可选 　8        185×140

DTY-8C -30～50  ±0.1    1～ 10可选 　8        185×140

DTY-8D -40～50  ±0.1    1～ 10可选   8        185×140

DTY-10A -10～99  ±0.1   1～ 10可选  10        190×140

DTY-10B -20～99  ±0.1   1～ 10可选  10        190×140

DTY-10C -30～50  ±0.1   1～ 10可选  10        190×140

DTY-10D -40～50  ±0.1   1～ 10可选  10        190×140

DTY-15A -10～99  ±0.1   1～ 20可选  15        200×160

DTY-15B -20～99  ±0.1   1～ 20可选  15        200×160

DTY-15C -30～50  ±0.1   1～ 20可选  15        200×160

DTY-15D -40～50  ±0.1   1～ 20可选  15        200×160

DTY-20A -10～99  ±0.1   1～ 20可选  20        275×250

DTY-20B -20～99  ±0.1   1～ 20可选  20        275×250

DTY-20C -30～50  ±0.1   1～ 20可选  20        275×250

DTY-20D -40～50  ±0.1   1～ 20可选  20        275×250

DTY-30A -10～99  ±0.1   1～ 20可选  30        280×250

DTY-30B -20～99  ±0.1   1～ 20可选  30        280×250

DTY-30C -30～50  ±0.1   1～ 20可选  30        280×250

DTY-30D -40～50  ±0.1   1～ 20可选  30        280×250

注：超低温型（-60℃以下）恒温槽系列为定制产品

DTY-15

DTY-30