2根层析立柱间距：30cm

普通型、喷塑外壳      32800元           多功能型、喷塑外壳        35800元

普通型、全不锈钢外壳  35800元           多功能型、全不锈钢外壳    37800元

# Text boxes

◆层析实验冷柜YC-2型（原SL系列）

是专为生化层析实验而研制的特殊用途冷柜，也可用于其他需要低温环境的实验，或用于物品冷藏。

主要特点：

■进口制冷压缩机，工作可靠，噪音低;

■风冷散热方式，不需水冷却;

■多功能型配置，三层可调开放式钢架，

不作层析实验亦可用于样品冷藏保存，一柜多用;

■柜内空间高大，便于层析操作;

■全透视双层玻璃门，具防露功能，双门锁扣可独立开启;

- 全不锈钢内壁，清洁卫生,美观耐腐蚀;

■2根层析固定立柱，5层开放式载重托板;

■自带照明灯，消毒灯，上下内电源插座;

■全新改进型智能温控仪表，温度设定、测量均为数显，

且设定值可加密码锁定保护;

■具备超温、差温报警功能 ;

■下设脚轮，移动方便;

技术指标：

- 温度范围：1℃-10℃

- 温度精度：±0.5℃

- 内容积：1230升

- 内部尺寸：660(深)×1250（宽）×1510（高）mm

- 外部尺寸：770×1370×2020mm

- 搁板规格：层析搁板：450×420mm

多功能型网孔搁架：620×500mm

功率：500W

YC-2多功能型

YC-2普通型