◆DTY系列超净工作台

# Text boxes

| 型 号 | DTY-1360 | DTY-1510 | DTY-1300 | DTY-1030 | DTY-900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 要 特 点 | ■垂直层流送风，独特的气流再循环可延长过滤器的使用寿命 ■工作台底部配有排污口，此处采用插板方式， 随意开启，方便清理污垢 ■前窗采用配重平衡，定位灵活 ■配备多功能插座，为操作者提供便利 | ■垂直单向流形，闭合工作台面，可有效防止外部气流诱入及操作异味对人体的剌激 ■前后门采用配重平衡，可随意升降 |
|  | ■采用极为紧凑的正压过滤系统—HEPA过滤系统, 确保工作区域为无菌环境，防止边缘泄露 ■工作台面选用进口不锈钢板，箱体表面静电喷涂，美观大方 ■采用可调风量风机系统，振动小,轻触型开关调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想状态 |
| 洁净等级 | 100级@≥0.5μm(美国联邦209E) |
| 菌落数 | ≤0.5个/皿•时(ф90mm培养平皿) |
| 平均风速 | 0.3-0.6m/s(可调) |
| 噪音 | ≤60dB(A) |
| 振动半峰值 | ≤5μm | ≤4μm |
| 光照度 | ≥300LX |
| 电源 | 单相交流220V/50Hz |
| 最大功耗 | 0．85KW | 0．85KW | 0.8KW | 0.45KW | 0.45KW |
| 重量 | ～330kg | ～330kg | ～300kg | ～190kg | ～190kg |
| 工作区尺寸 | 1240×700×780mm | 1240×700×780mm | 1220×690×680mm | 960×700×780mm | 960×700×780mm |
| 外形尺寸 | 1360×780×1780mm | 1360×780×1780mm | 1340×800×1880mm | 1100×750×1780mm | 1100×750×1780mm |
| 适用人数 | 双人单面 | 双人双面 | 双人单面 | 单人双面 | 单人单面 |

注：非标产品可按用户要求规格定制

DTY-1360

DTY-1510

DTY-900

DTY-1030

DTY-1300