烟尘采样管、油烟采样管

- 单支烟尘采样管

单支烟尘采样管主要应用于捕集锅炉烟道气的烟尘之用，它主要应用于预测流速法的烟尘采样器之用。采样管长度一般可选（米）：1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0等，采样滤筒一般可选择2号（25×90mm）或3号（28×70mm），特殊也可选择1号（32×120mm），材质：不锈钢304.

- 多功能烟尘采样管

多功能烟尘采样管主要应用于捕集锅炉烟道气的烟尘之用，它主要应用于皮托管平行烟尘采样器之用，它集采样、测温、测压力于一体。

采样管长度一般可选（米）：1.0、1.5、2.0、2.5、3.0等，采样滤筒一般可选择2号（25×90mm）或3号（28×70mm）。

材质：不锈钢304

- 油烟采样管

油烟采样管——本品配上油烟金属滤筒用于饮食行业的油烟排放采样之用。它可以同时进行采样、测温和测量管道油烟气体的压力。配上本所专用超声波清洗架可以清洗聚四氟乙烯套筒内的金属滤筒。

本所研制的油烟采样管有二种型式：固定式和活络式。

固定式油烟采样管：主要是弯头为固定式，管道开孔要大于100毫米，它经久耐用，采样、测压力和测温可以同时进行。

活络式油烟采样管：弯头可扳直，也可扳成90度，它主要是管道开孔较小，开孔较小，一般小于70，其它与固定式一样。

油烟采样管长度：1.0米，金属滤筒尺寸：17×56（mm）

材质：不锈钢304