磁场测量仪/手持式数字高斯计

货号： wi40788

概述 手持式数字高斯计/特斯拉计可用于测量直流磁场。

主要应用于检测铁磁物质屏蔽后表面剩磁，灵敏度0.0001Gs（即等于10nT），或模拟地磁场对模拟环境下的地磁场进行测量。读数显示清晰，数据可靠。该仪器可以随身携带，操作方便，液晶显示清晰。电源为一节9V干电池，可连续使用20小时。                                   主要技术指标

量程范围：0~1.9999Gs 基本误差：±2%  ±3个字 分 辨 率：0.0001Gs（即等于0.1mGs） 被测磁场：直流磁场 环境温度：5℃~40℃  相对湿度：20%~80%（无凝露） 供电电源：一节9V电池 外型尺寸：160mm×88mm×36mm

仪器重量：300g

显示方式：4 1/2 LCD

显示单位： Gs

注：图片及文字介绍仅供参考，请以实物为准