细菌浊度分析 货号： wi12053

用途概述  Summary  of  functions       该仪器主要专门应用于细菌浊度测定。

产品特点  Product  Characteristics

►微电脑，触摸式键盘，LCD背光液晶显示屏，标准串行RS232数据通讯接口

►读数响应自动平衡或在期望的时间间隔内自动采集数据，可有效稳定读数

►快捷设置平均测量模式，以最短的时间得到正确的数据，可测不稳定水样

►内置时钟记忆储存系统，能够长期储存和调用最近校正值及测量数据

►多种测量模式、测量单位可供选择，特制高强度光源，运行时间长达10万小时

►精确的光路系统，可靠的定位结构，有效的色度补偿，直读细菌浊度值 技术指标  Specifications    最小示值Minimum readout  0.01MCF   测量范围Measuring range  0～6 MCF（麦氏浊度单位）   示值误差Basic error F.S  ±5%F.S   重复性Repeatability  ≤1.5%   零点漂移Zero draft  0.03 MCF   特点 Characteristics  细菌浊度分析直读（MCF）麦氏浊度单位 细菌浊度仪的孔径：φ17mm 麦氏比浊管：60*φ17mm注：可配接外置或内置微型打印机