AS1型 自动菌落计数仪

# ---经济实用型，适合一般菌落计数使用

# 迅数_AS1型自动菌落计数仪，是一款结构简单、使用方便、价格低廉的自动菌落计数仪。可用于菌落总数自动计数，大肠菌群快速测定。仪器的主要特点是：

# 采用192万像素真彩CCD、高保真光学镜头和自动聚焦系统构成，并具有图像亮度、对比度、饱和度的调整功能，拍摄的微生物菌落图像清晰准确，并可方便地进行各种处理。

- 配置有迅数专利设计的“悬浮式暗视野装置”，可对肉眼难以观察到的微小菌落，构成极其清晰的图像，提高菌落的统计精度。

# 采用嵌入式计算机系统，具有运算速度快、可靠性高等一系列优点。

# 使用方便、操作简单、统计速度快。仪器主机与显示器、键盘和鼠标连接后，全部操作只需点击鼠标即可完成。

# 仪器主要功能与技术指标

- 成  像

  - CCD规格：192万像素，真彩

  - 分 辨 率：0.08mm

  - 图像拍摄：自动对焦

  - 图像调整：图像亮度、对比度、饱和度调整，调整值自动记忆保存

  - 图像观察：具有放大、缩小、和局部观察功能

- 光  源

  - 悬浮式暗视野装置（迅数专利）

- 统计功能

- 自动统计：菌落总数统计，并按5档尺寸分类显示

- 区域统计：对选定区域内的菌落进行局部统计

- 人工修正：用鼠标添加漏选的菌落；或用鼠标删除误选的菌落

- 分类统计：对设定直径范围内的菌落进行统计

- 颜色识别统计：对某一类颜色的菌落进行统计

- 仪器规格与配置

  - 适用培养皿直径：标准的60mm，90mm，100mm

  - 仪器配套：17”CRT 显示器、鼠标、键盘

  - 仪器尺寸：宽×高×深=330×340×460mm

  - 仪器重量：15公斤

杭州迅数科技有限公司

浙江省杭州市西湖区天目山路386号龙都大厦辅楼11层  邮编：310012
联系电话：0571-85125132、85124967		传真：0571-85124972
公司网址：www.shineso.com			E-mail：shineso@shineso.com