MF1 pro型多功能一体机

仪器介绍

MF1 pro多功能一体机是迅数2008年推出，在原MF1基础上的升级机型，能实现自动菌落计数、抑菌圈分析、显微细胞分析，是一款经济型的多功能一体机。

主要特点

- 高保真光学镜头，600万像素CCD，真实体现菌落色泽和抑菌圈轮廓。

- 锐利的抑菌圈图像和先进的算法，保证了自动抑菌圈测量的精度。

- “迅数”专利的colonfast菌落智能识别技术，融合了通用分割、多通道分割图像处理算法，适合各种复杂的培养皿。

- “迅数”百万像素级CCD图像传感器优秀的光电转换确保形成清晰稳定的显微数字图象。

- 动、静态双路并行观察技术，抓拍细胞游动或不规则布朗运动的瞬间。

- 轻松观察显微细胞的同时能自动测量粒状细胞的面积、周长、长短径等，并可选择任意视野进行粒状细胞计数。

仪器主要功能与技术指标

- 菌落分析、自动抑菌圈测量模块

- 成  像

- CCD规格：600万像素，真彩

- 分 辨 率：0.05mm

- 图像拍摄：自动聚焦、自动白平衡、自动色温控制

- 动态监视：培养皿实时预览、区域放大导航；多培养皿图像队列

- 图像特性获取：提供图像RGB分布、灰度分布、方差特性实时观察

- 光  源

- 上下双光源：透射底光源，平板式无影侧光源（迅数专利）

- 悬浮式暗视野拍摄系统（迅数专利）

- 图像处理

- 图像调节：灰度图、负相图转换；亮度、对比度、饱和度调节；RGB调节

- 统计功能

- 菌落识别技术：ColonfastTM菌落智能识别技术

- 平皿类型：倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M纸片

- 菌落统计速度：300个菌落＜1秒

- 全皿菌落统计：菌落总数统计，并按6档尺寸分类显示

- 区域选择统计：可选择半圆、矩形、扇形、任意圈定区域进行统计

- 鼠标点击统计：快速标记、添加菌落，适合培养皿边缘菌落的计数

- 人工辅助修正：删除任意区域内的误选菌落

- 排除污染区域计数：鼠标勾勒任意污染区域，自动剔除污染区域的菌落数

- 统计效果监视：监视菌落分析的精度

- 直径分类统计：设置直径范围，统计特定大小的菌落

- 颜色识别统计：根据色度、亮度、饱和度筛选特定菌落

- 菌落粘连分割：自动分割相互粘连的菌落，链状菌落由用户选择分割或不分割。

- 自动杂质剔除：根据形态、尺寸、颜色等方面的区别，进行自动杂质剔除

- 菌落形态分析：自动分析每个菌落的面积,直径,周长,圆度

- 参数自动换算：培养皿直径、样本稀释度输入，实现自动换算

- 螺旋平皿统计：根据FDA标准自动计数螺旋平板

- 图像处理算法：采用通用分割、多通道分割，适合任意培养基背景

- 大肠菌群测定：根据国家标准GB/T4789.32-2002，快速计算出大肠菌群值

- 测量功能

- 仪器标定：仪器自带标定、人工修正标定

- 自动分析：等效直径、面积、长短径、周长、圆度

- 精确测量：通过鼠标拖动精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线。

- 抑菌圈自动/手工测量

- 抑菌圈自动测量：自动精确测量培养皿中的多个抑菌圈直径

- 抑菌圈手动测量：边缘模糊的抑菌圈通过2点或3点定圆精确测量其边界

- 显微细胞分析模块

- 显微成像

- 显微镜：国产三目平视场生物显微镜

- CCD规格：300万像素电子目镜，真彩

- 分 辨 率：1.0-2.0微米

- 图像显示、转换

- 图像显示：实时动态观察，随时捕捉任意视野图像

- 图像观察：具有旋转、放大、缩小、镜像转换、局部观察功能

- 图像编辑：具有对图像任意区域剪切、复制、粘贴及文字输入等功能

- 显微图像处理

- 自适应增强：通过对原图像进行与其特征匹配的分辨增强处理，使图像更清晰,边缘更明显,以便进行图像细微结构的观察与识别。

- 图像调整：图像亮度、对比度、饱和度、RGB三色任意调节，灰度图、负相图的转换

- 图像补偿：通过线性补偿，对数补偿，贝尔补偿等多种数学方法对图像的失真部分进行补偿，使图像更加清晰。

- 图像锐化：通过增强图像的高频分量，使图像边缘变得更清晰。

- 图像平整：通过图像平整处理，使图像背景均匀。

- 图像滤波：高斯滤波、低通滤波、中值滤波等6种滤波方式有效提高图像清晰度。

- 边缘检测：两种检测方式、三种算子结合多种检测选项更精确地提取图像轮廓。

- 形态学处理：腐蚀、膨胀、开启、闭合等非线性数学形态学处理。

- 目标测量

- 标 定：具有对系统在线标定功能，实现精确测量（系统内置默认标定值）

- 测量功能：对颗粒直径、长度、弧度、角度、任意曲线、面积等的在线测量

- 颗粒统计

- 自动统计：自动颗粒计数，并显示每个颗粒的面积、周长、直径、圆度等形态参数

- 区域统计：可选择长方形、圆形、伞形等任意形状区域进行统计

- 直径分类统计：设置直径范围，统计特定大小的颗粒

- 颜色识别统计：根据色度、亮度、饱和度筛选特定颗粒

- 鼠标点击统计：鼠标点击添加或删除颗粒，方便、快捷

- 粘连分割处理：根据用户需求可自动或手动分割相互粘连的颗粒

- 多种统计算法：采用多种分割算法，适合不同背景的颗粒统计

- 多样本统计：对多张显微图像的综合统计

- 参数自动换算：根据统计区域面积、样本稀释度，实现自动换算

- 绘图与标注

- 绘图：对打开的图像可根据需要，绘制直线、矩形、圆形、以及任意曲线

- 文字编辑：对打开的图像进行文字编辑

- 标注：可方便的进行直线和角度的标注

- 数据库

- 数据存储：图像和全部结果以数据库存储

- 智能查询：按日期、编号、备注字段自动搜索查询，查询结果以图像和数据库形式显示

- 数据导出：统计结果能以Excel表导出

- 数据安全：操作者使用权限,数据修改权限设置

- 报表打印

- 在线编辑：提供报告编写模板、文本输入、打印预览

- 报表打印：图片、统计数据自动打印

- 仪器规格与配置

- 适合培养皿的直径：标准的50-110mm

- MF1型主机（CCD=600万像素）		     1台

- 国产三目平视场生物显微镜	     	1台

- 显微镜电子目镜（1280*1024）		     1台

- 菌落分析软件、显微分析软件及自动抑菌圈测量

杭州迅数科技有限公司

浙江省杭州市西湖区天目山路313号   邮编：310013
联系电话：0571-85125132、85124967   传真：0571-85124972
公司网址：www.shineso.com    E-mail：shineso@shineso.com