痉挛肌治疗仪 货号： wi78747

痉挛肌治疗仪就早在 80 年代就推出的低频脉冲物理治疗仪。是为众多脑瘫等上运动神经元病损而引起的肌肉痉挛患者而设计的产品。用来缓解肌张力高的患者的痉挛症状，降低肌张力，诱发患者主动运动功能。该治疗仪的最大特点是：可以交替输出波宽与频率均可调的两组脉冲，分别刺激患者的痉挛肌和拮抗肌。通过两组电流的交互抑制使痉挛肌松弛，从而改善部位的功能。

• 属于低频脉冲治疗仪

• 有 A 、 B 两路输出

• 脉冲周期、脉冲宽度、输出强度、 B 路相对 A 路的延时时间均可连续调节.

• 定时时间将 30 分钟分为六档任选

• 有误调指示 主要适应症: 该治疗仪刺激痉挛肌和对抗肌，使二者收缩，治疗痉挛性瘫痪和开展电刺激、电体操。脑血管意外后遗轻度瘫痪、儿童脑性瘫痪、产后引起的痉挛性瘫痪、多发硬化性瘫痪、脑脊髓外伤引起的痉挛性瘫痪等疾病造成的肌张力高的患者，对其缓解症状进行康复治疗。另外，还可以开展电针灸、电体操等。 痉挛肌治疗仪可开展以下治疗：

（一）痉挛肌和对抗肌的交替刺激：利用先后出现的两组脉冲，分别刺激患者的痉挛肌和对抗肌，使二者交替收缩，通过交互抑制使痉挛肌松弛，并提高拮抗肌的肌力。用这种方法降低肌张力疗效较好。

（二）单纯刺激拮抗肌，减低痉挛肌的张力，增加关节的活动度。

（三）单纯刺激痉挛肌以减低肌张力，这种治疗方法，疗效持续时间比较短。同时还要考虑到，痉挛肌应避免长时间刺激。

（四）单独刺激一块或两块肌肉，锻炼肌肉，牵拉关节周围软组织，以引起关节活动，改善关节一个或两个方向的活动受限，增加关节的活动范围。

（五）开展单极运动点刺激电疗和穴位电疗。亦可以利用单极运动点刺激方法帮助寻找运动点，为局部药物治疗进行定位。