手推式燃气管线检测仪 货号： wi54317

产品说明： 产品简介：本产品设计新颖，功能一体化。所有部件集中在手推车上，采用大规格集成电路，LCD显示，声光报警，电源欠压报警功能；选用高品质的传感器和进口气泵，具有抗干扰、耐低温强，灵敏度高等特点，无需钻孔，直接地面检测埋地管道和泄漏点；报警声音随气体浓度变化而变化，操作人员无需观察显示部分，提高了工作效率。该仪器广泛应用于城镇燃气、石油、石化、油库、气站、油田等部门气体输配管道的安全检查以及管道维护和泄漏抢险等，是我国燃气行业必不可少的检漏设备。

主要功能及特点：

◆ 检测气体： 适用于天然气、液化石油气、煤气、氢气

◆ 检测范围： (0～30000)ppm

◆ 响应时间： ＜10s

◆ 音频指示： 蜂鸣频率越高表明浓度越高

◆ 电源： 7.2V可充电锂离子电池

◆ 待机时间： ＞8h

◆ 环境条件： 温度：-20℃～60℃ 湿度：≤95%(无结露)