5B-3B型 COD多参数速测仪

标准配置：

反应器（36孔消解器），冷却槽架，比色皿架，专用固体试剂，半自加液器，专用反应管数支

功能：

1. 准确测定COD，氨氮，总磷，浊度等

2. 内存99条标准曲线可自行修定并保存

3. 仪器可自动计算并储存10条回归拟合曲线

4. 可精确存储4000个测定结果（包括测定时间，调用曲线，数值）

5. 打印当前数据和所有存储历史数据

6. 向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据

7． 消解温度随负载数量自动调整控制恒温，做到真正意义上的恒温控制

8. 自动恒温提醒，自动倒计时提醒，定时时间可随意调节并保存

9.  3套独立定时系统，可供3人同时操作

10. 可扩展为高级智能分光光度计，光度法测定三十多项参数

11. 自动校正功能

12. 大屏幕液晶显示，中文界面，中文按键操作

光度法测定：

| 编号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊度 | 3—1000 | 度 |
| 2 | 硫化物 | 0.02—4 | mg/L |
| 3 | 氰化物 | 0.004—1 | mg/L |
| 4 | 氨氮 | 0.02—60 | mg/L |
| 5 | 硫酸盐 | 8—85 | mg/L |
| 6 | 硼 | 0.1—1.0 | mg/L |
| 7 | 游离氯和总氯 | 0.05—1.5 | mg/L |
| 8 | 氟化物 | 0.05—1.80 | mg/L |
| 9 | 碘化物 | 1—10 | ug/L |
| 10 | 硝酸盐氮 | 0.02—2.0 | mg/L |
| 11 | 砷 | 0.0004—0.5 | mg/L |
| 12 | 铍 | 0.0010.028 | mg/L |

# Text boxes

技术指标：

控温范围：60~190℃

测定范围：COD：2~5000mg/l

氨氮：0.02~60m g/l

总磷：0.02~20mg/l

测定时间：COD：小于20分钟

氨氮：小于10分钟

总磷：小于40分钟

批处理样：36

抗氯干扰：[CL-]<1000mg/l    [CL-]<10000mg/l

精确度：COD=20mg/l V<10% COD=200mg/l V<4.3%

波长度范围：340~1000nm

波长精度：±2nm

波长重复性：1nm

曲线数量：99条

存储数据：4000个

定时开关：9个

显示方式：LCD

| 13 | 钴 | 0.02—0.16 | mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 六价铬 | 0.004—1 | mg/L |
| 15 | 铜 | 0.02—0.60 | mg/L |
| 16 | 铅 | 0—75 | ug/L |
| 17 | 锑 | 0.05—1.2 | mg/L |
| 18 | 钒 | 0.018—10.0 | mg/L |
| 19 | 钍 | 0.008—3.0 | mg/L |
| 20 | 铀 | 0.0013—1.6 | mg/L |
| 21 | 挥发酚 | 0.1—10 | mg/L |
| 22 | 苯胺类 | 0.03—50 | mg/L |
| 23 | 硝基苯类 | 0.1—70 | mg/L |
| 24 | 甲醛 | 0.05—3.33 | mg/L |
| 25 | 总磷 | 0.001—5 | mg/L |