自动血压测量仪 货号： wi47867

医用台式全自动电子血压计：双屏幕显示（选配），测量结果医、患一目了然。电子血压计设RS-232C电脑接口：与电脑连线，配合专用软件（选配）可对血压进行专业分析。

全自动血压计采用首创拉伸式袖带：无化上臂粗细均可精确测量。血压计SP-1可以电脑调控选择最佳排气速度：测定精度与排气速度关系密切，本机可根据上臂粗细自动选择最佳排气速度，确保精密测定。 可自我检测、大幅度减轻医护人员的劳务负担：上臂伸入环状袖带，按动按钮便可全程自动测定，孺妇皆能。结构精密、设计安全 送气、排气精密准确 测定中万一停电，可自动排气确保安全。测定方法：示波法 数位压力表示：0~280mmHg 压力侦测：半导体压力传感器 压力误差：±4 mmHg 最小表示值：1.0 mmHg 最小处理数（脉捕）：30次/每分 最大处理数（脉捕）：180次/每分 脉捕表示误差：±5%以内 显示方法：LED数位显示 排气调整：自动排气所调整 压力极限：280mmHg时瞬间排气

印字装置：感热式印字机

电源：交流110V/220V  50/60Hz

耗电量：32VA

重量：约9Kg

最大尺寸：450×310×280mm