五官超短波理疗仪 货号： wi82337

五官科超短波治疗仪　五官科超短波治疗仪是利用超短波的高频电场作用于人的肌体进行治疗的仪器。本机为台式，主要适应五官各部位的急性或亚急性疾病。配备金属软管，使用电极方便。具有治疗电子定时、声光提示，输出先回零保护装置等优点。 　　适应症：

1.主要治疗作用是止痛、解痉、消炎、增强血液循环；

2.主要适用于急性疾病，常用于亚急性、慢性疾病及各种神经炎或神经痛。

主要性能指标： 　　输出功率：50W±20% 　　工作频率：43MHz 　　治疗时间：分10、15、20、25、30min五档（各档误差＋10%） 　　使用电源：a.c.220V，50Hz 　　输入功率：150VA 　　工作制：连续工作4h 　　环境温度：5℃～40℃，相对湿度≤80% 　　外形尺寸：380mm x 250mm x 160mm 　　重量：7 kg 五官科超短波治疗仪的禁忌症：

1.恶性肿瘤患者。

2.体内装有心脏起搏器及大块金属异物的患者。

3.严重心力衰竭、传染病患者。

4.器质性心脏病术后患者。

5.有出血性疾病及高烧的患者。 　　五官科超短波治疗仪的适用范围：五官科（耳鼻喉科）。