# 密封化验制样机

GJ系列

密封化验制样机适用范围：
适用于煤炭、电力、科研等行业和部门破碎煤炭、矿石、岩石或中等硬度的非金属物质和脆性金属物质。

密封化验制样机功能特点：
1.制样粒度均匀，速度快，工作可靠，代表性符合国标要求。

2.制样不需筛分可直接使用， 工序少，生产效率高。

3.粉碎室密封设计，无粉尘污染，符合环保要求。

4.运转平稳，噪声小，符合安全生产要求。

密封化验制样机技术参数
序号 项目 单位 GJ-lA GJ-2A GJ-3A 
1 最大装料量 g 100 200 300 
2 装料粒度 mm <13 
3 出料粒度 mm 0.074-0.124(120目-200目) 
4 粉碎时间 min 2-5 
5 电机功率 kw 1.1 1.5 
6 工作电源 　 三相380v 50Hz±1Hz 
7 外形尺寸 mm 520*500*730 550*550*840 
8 整机重量 kg 140 172 180