MD手持式大肠类细菌快速检测系统

检测原理及指标

MD手持式大肠类细菌快速检测系统将选择性培养基和荧光测定仪相结合，拥有专利技术的选择性培养基中含有荧光底物，被大肠类细菌中的特异性酶水解产生荧光，由MD荧光测定仪进行检测。荧光底物、培养基的组成以及不同的培养温度确保了监测指标的特异性，可以检测大肠菌群、耐热性大肠菌群、大肠杆菌和绿脓杆菌多重指标。

检测时间及检出限

MD手持式大肠类细菌快速检测系统的专利技术及方法，与传统方法相比大大缩短了检测时间，最快预警时间为15分钟，最低检出限为1CFU/100mL或1MPN/100mL。具体如下：

大肠菌群污染≥10000CFU/mL可在15分钟预警

大肠菌群污染1000~~1CFU/mL可在1~~10小时检出

按照国标要求200~~0MPN/100mL可在8~~12小时检出

应用0.45μm浓缩过滤可提高灵敏度缩短检测时间

检测对象

牛奶：牛奶检测专用试剂可以检测巴氏消毒奶中大肠菌群和耐热性大肠菌群

水：包括瓶装水、饮用水、游泳池水等各种水的大肠菌群、耐热性大肠菌群、大肠杆菌和绿脓杆菌指标

固体样品：多数固体样品可通过切碎或表面涂抹用无菌水稀释后过滤浓缩进行检测

检测结果

仪器可自动判定阳性或阴性结果

仪器可存储1000组数据

存储数据可通过接口传至电脑的Excel表格文件中

检测步骤

- 将样品与专利培养基混合

- 恒温培养若干小时

- 取3mL培养后的样品放入比色皿

- 加入100μL专用稳定试剂

- 放入仪器读取结果

可靠性

荧光底物、培养基的组成以及不同的培养温度确保了检测指标的特异性，避免假阴性结果

实时的培养和读数，根据增菌量化分析排除假阳性结果

享有国际专利技术保护，在欧盟多个权威机构进行实际样品比对实验后得以认证，准确率高于95%

实用性

操作简单，无须专业技能

附带220V 44.5℃便携培养箱，可与12V车充连接

实时检测，结果快捷方便

数据可存储，带有电脑接口

便携箱将仪器、培养箱及试剂耗材合多为一，便于携带