VFD 0100 冻干机

CleanVac系统是利用冷干原理工作, 适合实验室用的一系列冷冻干燥机。干燥仓布置在上部， 使用圆柱形的透明的有机玻璃做成。带有支架系统不锈钢的皮氏培养皿用来放置待干燥冷冻的样品用。

真空冷冻干燥系统，维持完全真空条件，完善的安全设施，得到高质量干燥样品最好的真空干燥机。

减少样品那些对热敏感而易失活的样品破坏。

容易最大限度地减少潮气的渗透。 实现长时间的保存成为可能。 使快速完成再水化成为可能。

真空控制：根据样品的温度，精确地控制真空度。

灭菌系统：这是一个额外的设备，对干燥仓和结冰的冷凝器实现121℃或者更高温度的灭菌。

制动系统：属于安全设施， 在冷干后存在真空的条件下锁住上盖。

耐用性：使用合适的仓， 真空泵，和通用的安全设备。

| The Structure and characterristics |
| --- |
| 通过自动控制器控制。 可选择自动控制或手动控制 控制箱 | 放入样品 放入样品预冷冻 样品室 | 收集冷凝气体 冷阱收集冷凝气体 冷东阱 |

| 冷凝器r 制冷机的放热单元 | 更换真空泵油 配有球形阀，更换方便/ 真空泵带有滑动装置。 |
| --- | --- |

Specification

|  |  | VFD0010 | VFD0030 | VFD0050 | VFD0100 | VFD0200 | VFD0500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacity | 冷凝器制冷能力(kg) | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 |
|  | 有效的干燥面积(m2) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
|  | 能够容纳 23mm 小瓶的数量 | 1000 | 2500 | 3000 | 5000 | 10000 | 25000 |
|  | 样品厚度为 20mm 时，一次操作能够处理的样品体积(liters) | 9.45 | 30.1 | 54.4 | 98 | 196 | 504 |
| Shelf | 样品架温度(℃) | -20~+70/-50~+70 | -20~+70/-50~+70 | -20~+70/-50~+70 | -20~+70/-50~+70 | -20~+70/-50~+70 | -20~+70/-50~+70 |
|  | 样品架的尺寸(WxD mm) | 350 x 450 | 440 x 570 | 540 x 840 | 700 x 1000 | 700 x 2000 | 900 x 2800 |
|  | 样品架的数量 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 |
|  | 样品架的间距(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 冷凝器温度(℃) | -60/-85/ 60/-85 | -60/-85/ 60/-85 | -60/-85/ 60/-85 | -60/-85/ 60/-85 | -60/-85/ 60/-85 | -60/-85/ 60/-85 |
| 真空泵能力 Speed(L/min) | 380 | 650 | 840 | 1500 | 3000 | 6000 |
| 外观尺寸(WxDxHmm) | 1100 x 1300 x 1900 | 1300 x 1800 x 1900 | 1400 x 1900 x 1900 | 1600 x 1900 x 1900 | 1800 x 2500 x 1900 | Order made |
| 除霜 | 热空气或水洗 |
| 电源 | 220V x 1phx x 7.5kW | 220V x 1phx x 11kW | 380/220V x 3phx x 15kW | 380/220V x 3phx x 18kW | 380/220V x 3phx x 35kW | 380/220V x 3phx x 50kW |
| 冷凝器类型 | 气冷或水冷 |

| 透明的样品室 |
| --- |
| CN3( 通用型 ) | CS3( 压盖型 ) | CT3( 加热盘型 ) |
| AV1M1000291 | AV1S1000292 | AV1M1000293 |
| 托盘 (3片) | 托盘 (2片) 密封装置 压盖 (手动或自动) | 托盘 (3 片 ) 加热盘 (4 片 ) 温度控制单元 温度传感器 (3 个 ) |

| 多功能烧瓶适接口 |
| --- |
| 多接口连接器 | 接口阀门 | 烧瓶适配器 |
| 型号 | 接口数量 | 型号 | 尺寸 | 型号 | 尺寸 |
| FMC4 M06075 | 4EA | MV12 M06081 | 1/2" | FA B24 M06211 | 弯曲型 1/2-3/4" |
| FMC8 M06077 | 8EA | MV34 M06083 | 3/4" | FA B12 M06212 | 弯曲型 1/2" |
| FMC12 M06073 | 12EA |  |  | FA B34 M6213 | 弯曲型 3/4" |
|  |  |  |  | FA S24 M6214 | 直线型 1/2-3/4" |
|  |  |  |  | FA S34 M6215 | 直线型 3/4" |
|  |  |  |  | FA S12 M6216 | 直线型 1/2" |

| 烧品样品室配件 |
| --- |
| 多接口适配器 | 接头 | 管状接口 |
| 型号 | 接口数量 | 型号 | 规格 | 型号 | 规格 |
| AMC12 M06217 | 12EA | AA12 M02089 | 1/2" | TA12 M04083 | 1/2" |
| AMC24 M06218 | 1/2" | AA34 M06171 | 3/4" | TA34 M04085 | 3/4" |

| 烧瓶及连接件 |
| --- |
| 碗状烧瓶接头 | 烧瓶 | 烧瓶塞子 |
| 型号 | 尺寸 | 型号l | 尺寸 | 型号 | 尺寸 |
| BA T29 | T29 | F40 | 40ml | FC45 | 45mm |
| M14011 |  | M06061 |  | M06069 |  |
| BA T24 | T24 | F80 | 80ml | FC70 | 70mm |
| M14012 |  | M06065 |  | M06071 |  |
|  |  | F120 | 120ml |  |  |
|  |  | M06053 |  |  |  |
|  |  | F150 | 150ml |  |  |
|  |  | M06055 |  |  |  |
|  |  | F300 | 300ml |  |  |
|  |  | M06059 |  |  |  |
|  |  | F600 | 600ml |  |  |
|  |  | M06063 |  |  |  |
|  |  | F900 | 900ml |  |  |
|  |  | M06067 |  |  |  |
|  |  | F1200 | 1200ml |  |  |
|  |  | M06051 |  |  |  |
|  |  | F2000 | 2000ml |  |  |
|  |  | M06057 |  |  |  |