本仪器内置微处理器芯片，外型美观、使用方便，具有下列显著特点：

- 带兰色背光的大型液晶显示屏，可同时显示pH值和温度值；mV值和温度值；

- 具有三点自动校准电极斜率，自动温度补偿、数据储存/提取等智能化功能，仪器准确度更高。

- 完成校准后自动显示电极百分理论斜率。

- （0~100）℃手动/ 自动温度补偿二种方式，选配PHT型温度电极可进行自动温度补偿。

- 芯片内置5种标准缓冲溶液的校准点，可根据需要自行选择。

- 温度单位摄氏及华氏可自行更改。

配置长效校准缓冲溶液和电极架，更加方便使用。

- 仪器技术规格：

| 仪器型号 | PHS-3C精密型pH计 |
| --- | --- |
| pH测量范围 | （0 ~ 14.00）pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01pH |
| 精确度 | ±0.01pH±1个字 |
| 温度补偿 | （0 ~ 100）℃ 手动补偿 自动补偿需另配 201B-F塑壳pH/ATC三复合电极或PHT温度电极 |
| mV测量范围 | (0± 1999)mV |
| 分辨率 | 1mV |
| 精确度 | ± 0.1% FS ± 1个字 |
| 输入阻抗 | ≥1×1012Ω |
| 稳定性 | ≤± 0.01pH ± 1个字/3h |
| 操作功能 | 自动校准 |
| 电源 | DC9V电源适配器 |
| 尺寸（mm）/重量（g） | 160 × 190 × 70 / 750 |
| 工作条件 | 环境温度：（5 ~ 35）℃ 相对湿度≤85% |
| pH电极 | 201-C塑壳pH复合电极 |
| PHT温度电极 | 无（可选配） |
| 101型电极架 | 有 |
| pH缓冲溶液 | pH4.00、6.86、9.18各1瓶（50ml） |