TJ270-30型双光束比例记录红外光光度计是国内第一台采用计算机直接比例记录原理的高性能红外 分光光度计产品，填补国内空白，在国内居于领先水平，占据国内红外仪器的主要市场。该仪器实现了 人机对话，操作简单，功能完善， 可广泛地应用在石油、化工、医药、环保、教学、材料科学、公安、 国防等各个领域，是科研、生产、教学不可缺少的分析测试仪器。

特点：

在国内首次采用计算机直接比例记录原理 采用一块高能量双闪耀光栅覆盖整个工作波段 采用高性能计算机进行仪器控制和数据处理 WINDWOS中文操作软件 采用USB接口 采用进口热电偶做红外接收器件，保证了仪器的高性能和可靠性。

仪器主要处理功能：

光谱背景基线记忆 光谱背景基线校正 光谱数据累加运算 %T与ABS转换 外形尺寸：

光谱数据平滑运算 光谱基线倾斜校正 光谱文件管理 光谱峰值检出 740*610*270

光谱数据微分运算 光谱数据四则运算 光谱刻度扩展 光谱吸收扩展 (mm)

| 性能指标： |
| --- |
| 波数范围： | 4000-400cm-1 | 分辨能力：1.5cm-1(1000cm-1附近) | Io线平直度：≤±2%T |
| 波长精度： | ≤±4cm-1(4000-2000cm-1) ≤±2cm-1(2000-400cm-1) |
| 杂散光： | ≤0.5%T(4000-650cm-1) ≤1%T(650-400cm-1) |
| 测试模式： | 三种（透过率、吸光度、单光束） |
| 扫描速度： | 五档（很快、快、正常、慢、很慢） |
| 狭缝程序： | （很宽、宽、正常、窄、很窄） |
| 响应： | 四档（很快、快、正常、慢） |
| 工作方式： | 三种（连续扫描、重复扫描、定波长扫描） |
| 透过率精度： | ±0.2%T(不含噪声电平) |
| 横纵坐标扩展：任意 |
| TJ270-30A型双光束红外分光光度计是根据广大用户的需要，在TJ270-30基础上而设计的新 产品，采用国产TGS为接收器，价格低廉可靠，性能可靠，其技术指标与TJ270-30型相同。 |