YT-CJ-N系列超净工作台

应用领域：

该设备广泛适用于生物制药、化学实验、医疗卫生、电子光学等领域。并供提局部无菌、无尘的超净工作台。

- 特 点

●  垂直层流送风，防止操作室内部样品相互交叉污染。

●  采用超高效无隔板过滤器，对0.3微米的颗粒过滤效率达到99.99%（操作区洁净度远高于100级）。

●  采用触摸式控制器，可调风速风机系统，噪音低，振动小，保证工作区风速始终处于理想状态。

●  高品质离心式，超低噪音风机。

●  正压式过滤系统，确保工作区域为无尘无菌环境。

●  工作台面选用进口304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀。

●  箱体表面采用静电喷涂工艺，耐酸碱，美观大方。

- 前窗采用配重平衡，可任意升降，定位灵活。

- 采用全钢化玻璃视窗，保证操作者的人身安全。

- 紫外灯杀菌定时功能。

＊ 轻触型控制面板

产品技术参数：

| 型 号 技数参数 | YT-CJ-1N | YT-CJ-1ND | YT-CJ-1NB | YT-CJ-2N | YT-CJ-2ND | YT-CJ-2NB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洁净等级 | 100级@≥0.5um（美国联邦209E） |
| 菌 落 数 | ≤0.5个/皿•时（Ф90㎜培养平皿） |
| 平均风速 | 0.3-0.6m/s（可调） |
| 噪 音 | ≤58dB（A） |
| 振动半峰值 | ≤3um |
| 光 照 度 | ≥300LX |
| 电源 | 单项交流220V/50HZ |
| 最大功耗 | 0.34KW | 0.36 KW |
| 重 量 | ～140kg | ～170kg |
| 工作区尺寸（㎜） | 940×700×590 | 1220×700×590 |
| 装置外形尺寸（㎜） | 1100×720×1700 | 1360×720×1700 |
| 荧光灯/紫外灯规格 | 20w×1/20w×1 | 30w×1/30w×1 |
| 适用人数 | 单人双面 | 单人单面 | 双人双面 | 双人单面 |

注：带“B”为工作室不锈钢材质，四角圆弧形。