瑞创电科-实验室仪器制造专家

EL-201型自动进样器/多功能液体操作仪

多功能：集稀释、滴定、加样、分液、多样本混合为一体，完全取代移液枪、稀释仪、滴定仪等更精确、高效、轻松的新一代多功能液体操作仪器。

多行业：可用于化学分析、环境分析、药物分析、临床医学、生物工艺、分子生物学、食品行业等。

典型客户：环境、石化、海洋、建筑和钢铁等行业分析中心；计量、质检和环保单位；医院、疾控中心、血站和法医鉴定中心；化学、生物和药学等专业实验室；化工厂、制药厂和农药厂等企业。

热忱欢迎国内外客商加盟、选购我们的产品。

选择我们：不仅是产品合作-更是友谊的升华。

产品特性

●高效：集稀释、滴定、加样、分液、多样本混合为一体

●快捷：复杂任务一键完成，缩短实验时间

●轻松：无需更换仪器、紧盯或拧刻度盘

●精确：数字化、高精度吸液、吐液，避免人为操作误差

●简单：配双进样器，可拔插泵头，外露管路方便拆卸

●便宜：节省液体样本

●直观：全触摸屏操作界面

●简洁：内置打印机程序，可实时打印实验结果

●耐用：选用进口进样器，优质管路，严格出厂检测

●放心：生产和服务严格按照ISO9001标准体系，自主知识产权、多项专利在案。

1：技术参数

| 有效稀释倍数 | 0．001～0.8 |
| --- | --- |
| 进样器有效工作行程 | 60±2mm |
| 液体操作体积 | 50ul～25ml(依赖于进样器型号) |
| 体积增量 | 进样器容量的0.1%～100% |
| 活塞速度 | 2～12mm/s,可调(根据管路直径 确定最大速度) |
| 净重量 | 约7Kg |
| 液路材料 | 特氟龙(Terflon)、聚醚醚酮(Peek)、氟橡胶(Viton)、硅硼盐酸玻璃 |
| 仪器尺寸 | 高：约420mm 长：约270mm 宽：约240mm |
| 包装尺寸 | 高：约505mm 长：约350mm 宽：约285mm |
| 毛重量 | 约7.5Kg |

2:工作及存放参数

| 电压 | 220VAC (24VDC) 可选 |
| --- | --- |
| 功率 | 约30W |
| 运行温度 | 5-40摄氏度 |
| 存放温度 | -20～50摄氏度 |
| 大气压力 | 700hPa～1060hPa |
| 湿度范围 | 10%～90%无冷凝（避免静电） |
| 推荐使用温度 | 18-28摄氏度 |

（如有升级改动，恕不另行通知）