四通道全自动精密液体分装仪简介

主要功能有：

●标配4只进口2.5ml进样器

●精确度0.2ul

● 每次吐液体积可以通过触摸屏设置

●基于WINCE6.0系统的全触摸屏控制界面，轻松完成工作

●工作模式：灌注型工作模式

●液量校准功能：通过校准程序可得到更精确的流量

●全程触摸屏点击设置；

●7英寸液晶触摸屏显示

●电压：DC24V

●可拔插泵头、外包进口冰袋保证分装液体恒低温

●管路为特氟龙

●全自动分液（可手动）可支持4路分液，可自由调节，可分别装培养皿和试管

技术参数表

规格表：通四道单向推拉注射（RFZ-100）

| 通道数量 | 4 |
| --- | --- |
| 每微步注射量 | 0.2uL |
| 注射器类型 | 0.5-25ML |
| 每微步注距离 | 1/16step:1.25um |
| 最大线速度 | 130mm/min |
| 最小线速度 | 3.75um/min |
| 最大步速 | 6933(1/16step)/sec |
| 最小步速 | 1(1/16step)/20sec |
| 工作模式 | 单向推拉 |
| 线性推力 | >18kgf |
| 控制精度 | 当>30%满行程时，控制误差≤±0.5% |
| 设置方式 | 全程触摸屏点击设置 |
| 显示方式 | 7英寸液晶触摸屏显示 |
| 电压范围 | DC24V |
| 工作环境 | 温度5-40℃，相对温度<80% |
| 外形尺寸 | 336*240*690（mm） |
| 重量 | 16.5Kg |