ZW-737 安全网盐雾试验箱

一、仪器用途：

青岛众邦仪器有限公司专业生产的安全网烟雾试验箱用于检测材料及其防护层的抗盐雾腐蚀能力，以及相似防护层的工艺质量比较，主要用来检测安全带、安全网等产品的抗盐雾腐蚀能力。

仪器别称：安全网盐雾箱，安全网盐雾试验箱

二、仪器特征

1、整台PVC板制，内部采用先进的立体补强技术，结构强实，永不变形。

2、采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动/手动补充水位之功能，试验不中断。

3、精密玻璃喷嘴，使用4000小时保证无结晶阻塞。

4、控制仪表均在同一机板，操作简便，且一目了然。

5、附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全。

6、进口温度控制器，数字显示，PID控制，高稳定性白金测温探头，误差 0.3

7、试验室采用蒸气直接加温方式，升温度快，减短待机时间。

8、喷雾塔附锥形分散器、具导向雾气、调节雾量、及均匀落雾等功能。

9、压力桶采用亨利定律，于以加温加湿，并提供试验室所需之湿度。

三、主要技术指标

1、盐水喷雾试验；NSS 、  ACSS。

试验室：35℃±1℃。   压力空气桶：47℃±1℃

2、耐腐蚀试验：CASS 。

试验室： 50℃±1℃。  压力空气桶：63℃±1℃。

3、电源:220V   50HZ

四、符合标准

GB6095-2009《安全带》、

GB6096-2009《安全带测试方法》、

GB5725-2009《安全网》